## Slide 1: Grundlagen der Lichtbrechung
Grundlagen der Optik, Kapitel 16
Grundlagen der Optik
‹#›
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 2
In diesem Kapitel werden wir das für die klinische Optik so wichtige „Strahlen“-Modell des Lichts näher erläutern
  Insbesondere werden wir genauer untersuchen, warum Strahlen ihre Richtung ändern, wenn sie auf optisch aktive Substanzen treffen
Überblick
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 3
In diesem Kapitel werden wir das für die klinische Optik so wichtige „Strahlen“-Modell des Lichts näher erläutern
  Insbesondere werden wir genauer untersuchen, warum Strahlen ihre Richtung ändern, wenn sie auf optisch aktive Substanzen treffen
In den folgenden Kapiteln werden wir die Regeln untersuchen, die den Durchgang von Strahlen durch Linsen bestimmen – Regeln, die Folgendes festlegen:
  die Lage der Bilder
  die Ausrichtung von Bildern
  den Status (d. h. reell vs. virtuell) von Bildern (und Objekten!)
  die Vergrößerung von Bildern
Überblick
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 4
In diesem Kapitel werden wir das für die klinische Optik so wichtige „Strahlen“-Modell des Lichts näher erläutern
  Insbesondere werden wir genauer untersuchen, warum Strahlen ihre Richtung ändern, wenn sie auf optisch aktive Substanzen treffen
In den folgenden Kapiteln werden wir die Regeln untersuchen, die den Durchgang von Strahlen durch Linsen bestimmen – Regeln, die Folgendes festlegen:
  die Lage der Bilder
  die Ausrichtung von Bildern
  den Status (d. h. reell vs. virtuell) von Bildern (und Objekten!)
  die Vergrößerung von Bildern
Doch zunächst ein ganz kurzer Rückblick…
Überblick
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 5
Der Begriff „Vergenz“ beschreibt, wie sich Lichtstrahlen zueinander verhalten
In Bezug auf einen bestimmten Punkt können Lichtstrahlen:
  auseinanderlaufen (divergieren)
  zusammenlaufen (konvergieren)
  parallel verlaufen (Vergenz = Null)
Divergent
Konvergent
Vergenz null
Wiederholung: Vergenz
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 6
Zwei grundlegende Arten von sphärischen Linsen
Wiederholung: Vergenz
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 7
Zwei grundlegende Arten von sphärischen Linsen
  Plus
  Minus
Wiederholung: Vergenz
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 8
Pluslinse: bewirkt eine Konvergenz
Wiederholung: Vergenz
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 9
Minuslinse: bewirkt eine Divergenz
Wiederholung: Vergenz
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 10
Warum ändert das Licht seine Richtung, wenn es durch eine Linse tritt? Weil das Licht langsamer wird, wenn es auf eine optisch dichte Substanz trifft
  Wie stark sich das Licht verlangsamt, hängt davon ab, wie optisch „dicht“ die Substanz ist
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 11
Warum ändert das Licht seine Richtung, wenn es durch eine Linse tritt? Weil Licht langsamer wird, wenn es auf eine Substanz trifft, die optisch dichter ist
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 12
Warum ändert das Licht seine Richtung, wenn es durch eine Linse tritt? Weil Licht langsamer wird, wenn es auf eine Substanz trifft, die optisch dichter ist
  Genauso wie man sich in der Luft schneller fortbewegen kann als im Wasser, kann Licht manche Substanzen schneller durchdringen als andere
  Wie stark sich das Licht verlangsamt, hängt davon ab, wie optisch dicht die Substanz ist
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 13
Warum ändert das Licht seine Richtung, wenn es durch eine Linse tritt? Weil Licht langsamer wird, wenn es auf eine Substanz trifft, die optisch dichter ist
  Genauso wie man sich in der Luft schneller fortbewegen kann als im Wasser, kann Licht manche Substanzen schneller durchdringen als andere
  Wie stark sich das Licht verlangsamt, hängt davon ab, wie optisch dicht die Substanz ist
Das Gegenteil trifft ebenfalls zu – Licht beschleunigt sich, wenn
es von einer optisch dichteren Substanz
in eine optisch weniger dichte Substanz übergeht!
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 14
Die Fähigkeit eines Materials, die Ausbreitung von Licht zu verlangsamen (d. h. seine optische Dichte), wird als Verhältnis ausgedrückt – der Brechungsindex (n)
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit im Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 15
Die Fähigkeit eines Materials, die Ausbreitung von Licht zu verlangsamen (d. h. seine optische Dichte), wird als Verhältnis ausgedrückt – der Brechungsindex (n)
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit im Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials
Hinweis: Der Brechungsindex ist auch eine Funktion der
Wellenlänge des Lichts. Dies ist die Ursache für das
als chromatische Aberration bekannte Phänomen.
Dies wird später wichtig sein, wenn wir
den Duochrom-Test besprechen.
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 16
Da die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum die höchstmögliche Geschwindigkeit ist, kann n nicht kleiner als 1,0 sein
  Für praktische Zwecke gilt: n(Luft) = 1,0
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit in einem Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials
< 1,0
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 17
Einige wichtige Zahlen:
  Wasser: 1,33
  Kammerwasser/Glaskörper: 1,34
  Brillenglas (Kronglas): 1,52
  Kunststoffe mit hohem Brechungsindex: bis zu ~1,9
  Hornhaut: 1,376
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit im Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 18
Einige bemerkenswerte Zahlen:
  Wasser: 1,33
  Kammerwasser/Glaskörper: 1,34
  Brillenglas (Kronglas): 1,52
  Kunststoffe mit hohem Brechungsindex: bis zu ~1,9
  Hornhaut: 1,376
Wie bitte? Ich dachte, der Brechungsindex der Hornhaut betrage 1,3375?
Ja und nein – mehr dazu in der Folienreihe mit dem Titel „Hornhautoptik“ im Abschnitt „Refraktive Chirurgie“
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit in einem Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 19
Einige bemerkenswerte Zahlen:
  Wasser: 1,33
  Kammerwasser/Glaskörper: 1,34
  Brillenglas (Kronglas): 1,52
  Kunststoffe mit hohem Brechungsindex: bis zu ~1,9
  Hornhaut: 1,376
Wie bitte? Ich dachte, der Brechungsindex der Hornhaut betrage 1,3375?
Ja und nein – mehr dazu in der Folienreihe mit dem Titel „Hornhautoptik“ im Abschnitt „Refraktive Chirurgie“
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit in einem Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 20
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
OK, das Licht ändert also seine Geschwindigkeit, wenn es von
einer Substanz mit einem n in eine Substanz mit einem
anderen n übergeht.
Aber wie führt diese Geschwindigkeitsänderung
zu einer Richtungsänderung (und
damit zu einer Lichtbrechung)?
Licht wird schneller!
Licht wird langsamer!
Richtung des Lichtstrahls
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 21
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Richtung des Lichtstrahls
OK, das Licht ändert also seine Geschwindigkeit, wenn es von
einer Substanz mit einem n in eine Substanz mit einem
anderen n übergeht.
Aber wie führt diese Geschwindigkeitsänderung
zu einer Richtungsänderung (und
damit zu einer Lichtbrechung)?
Richtung des Lichtstrahls
Licht wird schneller!
Licht wird langsamer!
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 22
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Stellen Sie sich einen Lichtstrahl so vor, als bestünde er aus einzelnen
„Lichtteilchen“, die durch
eine Art flexibles Netz miteinander verbunden sind.
Richtung des Lichtstrahls
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 23
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 24
Weil diese Teilchen
das Prisma zuerst erreichten…
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 25
Weil diese Teilchen
das Prisma zuerst erreichten…
…bewegen sie sich nun
langsamer als diese
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 26
…sie bewegen sich nun
langsamer als diese
Der Geschwindigkeitsunterschied…
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Weil diese Teilchen
das Prisma zuerst erreichten…
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 27
…führt zu einer
Richtungsänderung
des gesamten Strahls
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann
Notes: Bis hier

## Slide 28
Beachten Sie, dass, wenn das brechende Medium
„frontal“ getroffen wird…
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 29
Beachten Sie, dass, wenn das brechende Medium
„frontal“ getroffen wird…
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
… alle Teilchen werden
gleichzeitig verlangsamt.
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 30
Beachten Sie, dass, wenn das brechende Medium
„frontal“ getroffen wird…
Es findet also keine relative Verlangsamung statt,
und somit keine Richtungsänderung
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Glasprisma
(n = 1,5)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
… alle Teilchen werden
gleichzeitig ab.
Richtung des Lichtstrahls
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 31
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Glasprisma
(n = 1,5)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Beachten Sie, dass, wenn das brechende Medium
„frontal“ getroffen wird…
Es gibt also keine relative Verlangsamung
und somit keine Richtungsänderung
… alle Teilchen werden
gleichzeitig ab.
Richtung des Lichtstrahls
Die Änderung der Lichtrichtung durch Brechung
erfordert zwei Dinge:
1) Der Lichtstrahl muss von einem Medium mit
einem Brechungsindex n in eine Substanz mit einem anderen Brechungsindex n übergehen; und
2) Der Lichtstrahl muss auf die Grenzfläche
zwischen den beiden Stoffen in einem Winkel treffen (und
nicht in irgendeinem Winkel, wie wir gleich sehen werden)
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 32
Niedriges n
Niedriges n
Höheres n
Ein Lichtstrahl trifft auf ein Prisma…
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 33
Niedriges n
?
?
Niedriges n
Höheres n
Ein Lichtstrahl trifft auf ein Prisma… In welche Richtung wird der Strahl gebrochen?
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 34
„Die Normale“
Niedriges n
Niedriges n
Höheres n
Ein Lichtstrahl trifft auf ein Prisma … In welche Richtung wird der Strahl gebrochen?
Um dies zu beantworten, müssen wir einen Begriff mit einem eigenartigen Namen einführen: die Normale.
Die Normale ist einfach eine imaginäre Linie, die senkrecht zur Brechungsfläche steht.
?
?
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 35
„Die Normale“
Höheres n
Niedrigerer Brechungsindex
Wenn ein Strahl von einem Material mit niedrigerem n in eines mit höherem n übergeht, wird der Strahl
in Richtung der Normalen abgelenkt (das Ausmaß der Ablenkung hängt vom
Einfallswinkel und von den Brechungsindizes der Stoffe ab – dazu später mehr).
Niedrigerer Brechungsindex
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 36
Niedriges n
Niedriges n
„Die Normale“
Höheres n
?
?
Was geschieht, wenn der Strahl von einem Medium mit höherem n in eines mit niedrigerem n übergeht?
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 37
Niedrigerer Brechungsindex
Wenn ein Strahl von einem Material mit höherem n in eines mit niedrigerem n übergeht, wird der Strahl
von der Normalen abgelenkt.
Niedrigerer Brechungsindex
„Die Normale“
Höherer Brechungsindex
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 38
Die Strahlen (und das reelle Bild) werden
in Richtung der Basis verschoben
Das virtuelle Bild wird
in Richtung der Spitze verschoben
(die Normale)
(die Normale)
Hohes n
Niedriges n
Niedriges n
Wenn man darüber nachdenkt, passt all dies zu dem, was Sie
bereits über die Wirkung von Prismen auf Licht und Bilder wissen
Objekt
(Wir werden uns in Kürze mit virtuellen
und reellen Bildern befassen)
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 39
Niedriges n
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat?
Niedriges n
Höheres n
Die Normale
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 40
Niedrigerer Brechungsindex
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat? Das Snellius-Gesetz gilt weiterhin: Wenn Licht
von einem Medium mit niedrigerem n in eines mit höherem n übertritt, wird der Strahl zur Normalen hin abgelenkt.
Niedrigerer Brechungsindex
Höherer Brechungsindex
Die Normale
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 41
Niedrigerer Brechungsindex
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat? Das Snellius-Gesetz gilt weiterhin: Wenn Licht
von einem Medium mit niedrigerem n in eines mit höherem n übertritt, wird der Strahl zur Normalen hin abgelenkt
Ebenso wird der Strahl, wenn er von einem Medium mit höherem n in eines mit niedrigerem n eintritt,
von der Normalen weg gebrochen.
Niedrigerer Brechungsindex
Höherer Brechungsindex
Die Normale
Die Normale
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 42
Niedrigerer Brechungsindex
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat? Das Snellius-Gesetz gilt weiterhin: Wenn Licht
von einem Medium mit niedrigerem n in eines mit höherem n, wird der Strahl in Richtung der Normalen abgelenkt.
Ebenso wird der Strahl, wenn er von einem Medium mit höherem n in eines mit niedrigerem n eintritt,
von der Normalen weg gebrochen.
Niedrigerer Brechungsindex
Höherer Brechungsindex
Beachten Sie, dass das rechteckige Prisma den Strahl seitlich verschoben hat
, doch im Gegensatz zu seinem dreieckigen
Verwandten bleibt die Ausbreitungsrichtung unverändert.
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 43
Niedrigerer Brechungsindex
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat? Das Snellius-Gesetz gilt weiterhin: Wenn Licht
von einem Medium mit niedrigerem n in eines mit höherem n, wird der Strahl in Richtung der Normalen abgelenkt.
Ebenso wird der Strahl, wenn er von einem Medium mit höherem n in eines mit niedrigerem n eintritt,
von der Normalen weg gebrochen.
Niedrigerer Brechungsindex
Höherer Brechungsindex
Beachten Sie, dass das rechteckige Prisma den Strahl seitlich verschoben hat
, doch im Gegensatz zu seinem dreieckigen
Verwandten bleibt die Ausbreitungsrichtung unverändert.
Warum ändern dreieckige Prismen die Richtung des Lichts
, rechteckige Prismen jedoch nicht?
Das liegt einfach daran, dass die Seiten eines Rechtecks parallel sind,
während die Seiten eines Dreiecks dies nicht sind.
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 44
Niedrigerer Brechungsindex
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat? Das Snellius-Gesetz gilt weiterhin: Wenn Licht
von einem Medium mit niedrigerem n in eines mit höherem n, wird der Strahl in Richtung der Normalen abgelenkt.
Ebenso wird der Strahl, wenn er von einem Medium mit höherem n in eines mit niedrigerem n eintritt,
von der Normalen weg gebrochen.
Niedrigerer Brechungsindex
Höherer Brechungsindex
Beachten Sie, dass das rechteckige Prisma den Strahl seitlich verschoben hat
, doch im Gegensatz zu seinem dreieckigen
Verwandten bleibt die Ausbreitungsrichtung unverändert.
Warum ändern dreieckige Prismen die Richtung des Lichts
, rechteckige Prismen jedoch nicht?
Das liegt einfach daran, dass die Seiten eines Rechtecks parallel sind,
während die Seiten eines Dreiecks dies nicht sind.
Refraktion
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 45
Mitwirkende
Originalfolien
Steven B. Flynn, MD, PhD
Deutsche Bearbeitung
Dr. med. A. Assaf · Universitätsklinikum Ulm
Fachliche Begutachtung (Optik)
Dr. med. L. Hartmann
‹#›
2026 · Grundlagen der Lichtbrechung · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann