## Slide 1: Angulare Vergrößerung
Grundlagen der Optik, Kapitel 21

## Slide 2
Doch lassen Sie uns zunächst einige Fakten zur transversalen Vergrößerung in Erinnerung rufen…
Transversale Vergrößerung

## Slide 3
Doch lassen Sie uns zunächst einige Fakten zur transversalen Vergrößerung in Erinnerung rufen…
  Die transversale Vergrößerung bezieht sich auf die tatsächlichen Größen von Bildern und Objekten, nicht darauf, wie sie einem Betrachter erscheinen
    Wie groß sie sind, nicht wie groß sie wirken
Transversale Vergrößerung

## Slide 4
Transversale Vergrößerung
Doch wie verhält es sich mit Objekten und Bildern, die sich im
im Unendlichen befinden

## Slide 5
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Transversale Vergrößerung =
=
Transversale Vergrößerung
Aber was ist mit Objekten und Bildern, die sich im
im Unendlichen befinden

## Slide 6
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Transversale Vergrößerung =
=
Wenn sich das Objekt also im Unendlichen befindet,
dann ist die transversale Vergrößerung
mathematisch undefiniert
und nähert sich Null. (Hä?)
Transversale Vergrößerung
Aber was ist mit Objekten und Bildern, die sich im
im Unendlichen befinden?
= ?

## Slide 7
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Transversale Vergrößerung =
=
Ebenso gilt: Befindet sich das Bild im
im Unendlichen, dann ist die transversale
unendlich groß. (Hä?)
Transversale Vergrößerung
Aber was ist mit Objekten und Bildern, die sich im
im Unendlichen befinden?
Wenn sich das Objekt also im Unendlichen befindet,
dann ist die transversale Vergrößerung
mathematisch undefiniert
und nähert sich Null. (Hä?)
= ?

## Slide 8
Betrachten Sie darüber hinaus die Optik eines afokalen Systems (z. B. eines Teleskops)
Parallele Strahlen
von einem Objekt
im Unendlichen
Parallele Strahlen
zu einem Bild
im Unendlichen
Astronomisches (Kepler-)Teleskop
Starke Pluslinse
Starke Pluslinse
Parallelstrahlen
von einem Objekt
im Unendlichen
Parallelstrahlen
zu einem Bild
im Unendlichen
schwache Pluslinse
Starke Minuslinse
Galileisches (terrestrisches) Fernrohr
Transversale Vergrößerung

## Slide 9
Betrachten Sie darüber hinaus die Optik eines afokalen Systems (z. B. eines Teleskops)
Parallele Strahlen
von einem Objekt
im Unendlichen
Parallele Strahlen
zu einem Bild
im Unendlichen
Astronomisches (Kepler-)Teleskop
Starke Pluslinse
Starke Pluslinse
Parallelstrahlen
von einem Objekt
im Unendlichen
Parallelstrahlen
zu einem Bild
im Unendlichen
schwache Pluslinse
Starke Minuslinse
Galileisches (terrestrisches) Fernrohr
Beachten Sie, dass fokussierte Strahlen keine Rolle spielen – das heißt, dass Teleskope
sowohl einfallende als auch ausgehende parallele (d. h. afokale) Strahlen aufweisen
Transversale Vergrößerung
Notes: Bis hier 10.09.26

## Slide 10
Betrachten Sie darüber hinaus die Optik eines afokalen Systems (z. B. eines Teleskops)
Bei Teleskopen scheint die transversale
Vergrößerung wie folgt:
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
= ∞/∞ = 1,0
Mit anderen Worten: überhaupt keine
Vergrößerung!
Parallele Strahlen
von einem Objekt
im Unendlichen
Parallele Strahlen
zu einem Bild
im Unendlichen
Astronomisches (Kepler-)Teleskop
Starke Pluslinse
Starke Pluslinse
Parallelstrahlen
von einem Objekt
im Unendlichen
Parallelstrahlen
zu einem Bild
im Unendlichen
schwache Pluslinse
Starke Minuslinse
Galileisches (terrestrisches) Fernrohr
Transversale Vergrößerung

## Slide 11
Betrachten Sie darüber hinaus die Optik eines afokalen Systems (z. B. eines Teleskops)
Bei Teleskopen scheint die transversale
Vergrößerung wie folgt:
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
= ∞/∞ = 1,0
Parallele Strahlen
von einem Objekt
im Unendlichen
Parallele Strahlen
zu einem Bild
im Unendlichen
Astronomisches (Kepler-)Teleskop
Starke Pluslinse
Starke Pluslinse
Parallelstrahlen
von einem Objekt
im Unendlichen
Parallelstrahlen
zu einem Bild
im Unendlichen befinden
schwache Pluslinse
Starke Minuslinse
Galileisches (terrestrisches) Fernrohr
Transversale Vergrößerung
Was nützt ein Teleskop, das nicht vergrößert?

## Slide 12
Es ist offensichtlich, dass die transversale Vergrößerung nicht alle unsere „Anforderungen an die Vergrößerung“ erfüllen kann
Wir benötigen zudem eine Maßeinheit, die die scheinbaren Größen von Objekten und Bildern berücksichtigt, nicht nur die tatsächlichen Größen
Transversale Vergrößerung

## Slide 13
Es ist offensichtlich, dass die transversale Vergrößerung nicht alle unsere „Anforderungen an die Vergrößerung“ erfüllen kann
Wir benötigen zudem eine Maßeinheit, die die scheinbaren Größen von Objekten und Bildern berücksichtigt, nicht nur die tatsächlichen Größen
Dieses Maß ist die Angulare Vergrößerung
  Wie groß Objekte wirken, nicht wie groß sie sind
Angulare Vergrößerung

## Slide 14
N
Die Winkelgröße wird durch den Winkelbereich bestimmt, den ein Bild auf der Netzhaut einnimmt (q)
q
Genau wie in jedem anderen optischen System
bestimmt der Knotenpunkt des Auges
die Bildlage bei der Strahlverfolgung
q
Knotenstrahl
Angulare Vergrößerung

## Slide 15
Wenn sich das Objekt dem Auge nähert,
vergrößert sich sein Winkelmaß auf der Netzhaut,
obwohl seine tatsächliche Größe unverändert bleibt
q
Die Winkelgröße wird durch den Winkelbereich bestimmt, den ein Bild auf der Netzhaut einnimmt (q)
q
N
qNew
qNew
Knotenstrahl
Knotenstrahl
Angulare Vergrößerung

## Slide 16
Die Winkelgröße wird durch den Winkelbereich bestimmt, den ein Bild auf der Netzhaut einnimmt (q)
q
N
Knotenstrahl
Betrachten Sie dieses optische System… Was würde geschehen
, wenn wir eine Pluslinse so einsetzen würden, dass sich das Objekt
in seiner primären Brennebene liegt?
Angulare Vergrößerung

## Slide 17
Die Winkelgröße wird durch den Winkelbereich bestimmt, den ein Bild auf der Netzhaut einnimmt (q)
N
F1
N
Pluslinse
q
Primäre Brennebene
einer Pluslinse
Betrachten Sie dieses optische System… Was würde geschehen
, wenn wir eine Pluslinse so einsetzen würden, dass sich das Objekt
in ihrer primären Brennebene befindet?
Knotenstrahl
Angulare Vergrößerung

## Slide 18
Die Winkelgröße wird durch den Winkelbereich bestimmt, den ein Bild auf der Netzhaut einnimmt (q)
N
F1
N
q
Betrachten Sie dieses optische System… Was würde geschehen
, wenn wir eine Pluslinse so einsetzen würden, dass sich das Objekt
in ihrer primären Brennebene befindet?
Alle Strahlen verlassen die Linse
parallel zum Knotenstrahl, und…
Pluslinse
Primäre Brennebene
einer Pluslinse
Knotenstrahl
Knotenstrahl (Linse)
Angulare Vergrößerung

## Slide 19
Die Winkelgröße wird durch den Winkelbereich bestimmt, den ein Bild auf der Netzhaut einnimmt (q)
N
F1
N
q
q’
Betrachten Sie dieses optische System… Was würde geschehen,
, wenn wir eine Pluslinse so einsetzen würden, dass sich das Objekt
in ihrer primären Brennebene befindet?
Alle Strahlen verlassen die Linse
parallel zum Knotenstrahl, und…
einer dieser Strahlen wird
durch den Knotenpunkt des Auges verlaufen
und eine neue Winkelgröße einnehmen
Pluslinse
Primäre Brennebene
einer Pluslinse
Knotenstrahl
Knotenstrahl (Auge)
Knotenstrahl (Linse)
Angulare Vergrößerung

## Slide 20
Die Winkelgröße wird durch den Winkelbereich bestimmt, den ein Bild auf der Netzhaut einnimmt (q)
N
F1
N
q
q’
Virtuelles Bild
im Unendlichen
Betrachten Sie dieses optische System… Was würde geschehen
, wenn wir eine Pluslinse so einsetzen würden, dass sich das Objekt
in ihrer primären Brennebene liegt?
Alle Strahlen verlassen die Linse
parallel zum Knotenstrahl, und…
Wir können diesen Strahl zurückverfolgen und
sehen, wo sich ein vergrößertes virtuelles
Bild befindet
Konvexe Linse
Primäre Brennebene
einer Pluslinse
Knotenstrahl
Knotenstrahl (Auge)
Knotenstrahl (Linse)
einer dieser Strahlen wird
durch den Knotenpunkt des Auges verlaufen
und eine neue Winkelgröße einnehmen
Es erscheint
größer!
Angulare Vergrößerung

## Slide 21
Die Winkelgröße wird durch den Winkelbereich bestimmt, den ein Bild auf der Netzhaut einnimmt (q)
N
F1
N
q
q’
Virtuelles Bild
im Unendlichen
Alle Strahlen verlassen die Linse
parallel zum Knotenstrahl, und…
Wir können diesen Strahl zurückverfolgen und
sehen, wo sich ein vergrößertes virtuelles
Bild befindet
Das ist das Wesentliche eine
einfache Lupe
Konvexe Linse
Primäre Brennebene
einer Pluslinse
Knotenstrahl
Knotenstrahl (Auge)
Knotenstrahl (Linse)
einer dieser Strahlen wird
durch den Knotenpunkt des Auges verlaufen
und eine neue Winkelgröße einnehmen
Angulare Vergrößerung
Es erscheint
größer!

## Slide 22
N
F1
N
q
q’
Virtuelles Bild
im Unendlichen
N
F1
N
q
q’
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Pluslinse
Lupe
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Stärkere
Pluslinse
Vergrößerungsglas
Eine Erhöhung der dioptrischen
Stärke der Pluslinse…
erhöht die Winkelgröße
des Bildes

## Slide 23
N
F1
N
q
q’
Virtuelles Bild
im Unendlichen
N
F1
N
q
q’
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Pluslinse
Lupe
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Stärkere
Pluslinse
Vergrößerungsglas
Eine Erhöhung der dioptrischen
Stärke der Pluslinse…
erhöht die Winkelgröße
des Bildes
Größeres
virtuelles Bild
im Unendlichen
Notes: Bis hier 10.09.26

## Slide 24
F1
N
Plus-Linse
Lupe
q
q’
Virtuelles Bild
im Unendlichen
N
N
q
q’
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Stärkere
Pluslinse
Vergrößerungsglas
F1
N
Eine Erhöhung der dioptrischen
Stärke der Pluslinse…
erhöht die Winkelgröße
des Bildes
Winkelgröße (q’) =
Objektgröße × Linsenstärke

## Slide 25
Die Winkelgröße wird also durch den Winkelbereich bestimmt, den ein Bild auf der Netzhaut einnimmt (q)
  Was, wie wir gerade gesehen haben, eine Funktion der Objektgröße und der Linsenstärke ist
N
F1
N
Pluslinse
Lupe
q
q’
Virtuelles Bild
im Unendlichen
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Angulare Vergrößerung
Winkelgröße (q’) =
Objektgröße × Linsenstärke

## Slide 26
Aber wie verhält es sich mit der Angulare Vergrößerung?
N
F1
N
Pluslinse
Lupe
q
q’
Virtuelles Bild
im Unendlichen
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Angulare Vergrößerung
Winkelgröße (q’) = ?
Objektgröße × Linsenstärke
Vergrößerung
^
(Beachten Sie: Größe und Vergrößerung sind nicht dasselbe!)

## Slide 27
Aber wie verhält es sich mit der Angulare Vergrößerung?
  „Vergrößerung“ ist ein relativer Begriff, d. h., das Netzhautbild ist im Verhältnis zu etwas größer oder kleiner
N
F1
N
Pluslinse
Lupe
q
q’
Virtuelles Bild
im Unendlichen
Angulare Vergrößerung =
q’/q
Unvergrößerte
Winkelgröße
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Angulare Vergrößerung

## Slide 28
Aber wie verhält es sich mit der Angulare Vergrößerung?
  „Vergrößerung“ ist ein relativer Begriff, d. h., das Netzhautbild ist im Verhältnis zu etwas größer oder kleiner
N
F1
N
Pluslinse
Lupe
q
q’
Virtuelles Bild
im Unendlichen
Angulare Vergrößerung =
q’/q
Unvergrößerte
Winkelgröße
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Vergrößerte
Winkelgröße
Angulare Vergrößerung

## Slide 29
Aber wie verhält es sich mit der Angulare Vergrößerung?
  „Vergrößerung“ ist ein relativer Begriff, d. h., das Netzhautbild ist im Verhältnis zu etwas größer oder kleiner
N
F1
N
Pluslinse
Lupe
q
q’
Virtuelles Bild
im Unendlichen
Angulare Vergrößerung =
q’/q
Primäre Brennebene
des Vergrößerungsglases
Aber es gibt ein Problem…
Unvergrößerte
Winkelgröße
Vergrößerte
Winkelgröße
Angulare Vergrößerung

## Slide 30
Aber wie verhält es sich mit der Angulare Vergrößerung?
  „Vergrößerung“ ist ein relativer Begriff, d. h., das Netzhautbild ist im Verhältnis zu etwas größer oder kleiner
Erinnern Sie sich an diese Folie, auf der wir gesehen haben, dass sich die Winkelgröße eines Bildes
ebenfalls mit dem Abstand zwischen Objekt und Netzhaut ändert
Wenn sich das Objekt dem Auge nähert,
vergrößert sich seine Winkelgröße auf der Netzhaut,
obwohl seine tatsächliche Größe unverändert bleibt
q
q
N
qNew
qNew
Angulare Vergrößerung =
q’/q
Unvergrößerte
Winkelgröße
Vergrößerte Winkelgröße
Angulare Vergrößerung

## Slide 31
Aber wie verhält es sich mit der Angulare Vergrößerung?
  „Vergrößerung“ ist ein relativer Begriff, d. h., das Netzhautbild ist im Verhältnis zu etwas größer oder kleiner
Angulare Vergrößerung =
q’/q
Unvergrößerte Winkelgröße
Vergrößerte
Winkelgröße
Wenn sich das Objekt dem Auge nähert,
vergrößert sich sein Winkelmaß auf der Netzhaut,
obwohl seine tatsächliche Größe unverändert bleibt
q
q
N
qNew
qNew
Erinnern Sie sich an diese Folie, auf der wir gesehen haben, dass sich die Winkelgröße eines Bildes
ebenfalls mit dem Abstand zwischen Objekt und Netzhaut ändert
Da also der Abstand zwischen Objekt und Netzhaut die unvergrößerte
Winkelgröße auf der Netzhaut beeinflusst beeinflusst … welcher Abstand sollte bei der
Bestimmung der unvergrößerten Winkelgröße auf der Netzhaut verwendet werden?
Angulare Vergrößerung

## Slide 32
Aber wie verhält es sich mit der Angulare Vergrößerung?
  „Vergrößerung“ ist ein relativer Begriff, d. h., das Netzhautbild ist im Verhältnis zu etwas größer oder kleiner
Angulare Vergrößerung =
q’/q
Unvergrößerte Winkelgröße
Vergrößerte Netzhaut-
Winkelgröße
Wenn sich das Objekt dem Auge nähert,
vergrößert sich sein Winkelmaß auf der Netzhaut,
obwohl seine tatsächliche Größe unverändert bleibt
q
q
N
qNew
qNew
Erinnern Sie sich an diese Folie, auf der wir gesehen haben, dass sich die Winkelgröße eines Bildes
ebenfalls mit dem Abstand zwischen Objekt und Netzhaut ändert
Da also der Abstand zwischen Objekt und Netzhaut die unvergrößerte
Winkelgröße auf der Netzhaut beeinflusst … welcher Abstand sollte bei der
Bestimmung der unvergrößerten Winkelgröße auf der Netzhaut verwendet werden?
Angulare Vergrößerung

## Slide 33
Um die Angulare Vergrößerung zu bestimmen, muss sich das Objekt in einer bestimmten, beliebigen Entfernung befinden
Angulare Vergrößerung

## Slide 34
Um die Angulare Vergrößerung zu bestimmen, muss sich das Objekt in einer bestimmten, beliebigen Entfernung befinden
Angulare Vergrößerung =
q’/q
N
q
q
Unvergrößerte
Winkelgröße (bei einem bestimmten,
beliebigen Abstand)
Vergrößerte Netzhaut-
Winkelgröße
Bestimmte, willkürliche Entfernung
Angulare Vergrößerung

## Slide 35
Um die Angulare Vergrößerung zu bestimmen, muss sich das Objekt in einer bestimmten, beliebigen Entfernung befinden
  Eine Referenzentfernung von 25 cm ist der Standard
Angulare Vergrößerung =
q’/q
N
q
q
25 cm
Unvergrößerte Netzhaut
Winkelgröße bei 25 cm
Vergrößerte Netzhaut-
Winkelgröße
Angulare Vergrößerung

## Slide 36
Angulare Vergrößerung =
q’/q
Unvergrößerte
Winkelgröße bei 25 cm
Vergrößerte Winkelgröße
Angulare Vergrößerung

## Slide 37
Angulare Vergrößerung =
q’/q
q = Objektgröße
0,25 m
q’ = Objektgröße × Linsenstärke
Unvergrößerte
Winkelgröße bei 25 cm
Vergrößerte Winkelgröße
Angulare Vergrößerung

## Slide 38
Angulare Vergrößerung =
q’/q
q = Objektgröße
0,25 m
q’ = Objektgröße × Linsenstärke
Objektgröße × Linsenstärke
Objektgröße
0,25 m
Unvergrößerte
Winkelgröße bei 25 cm
Vergrößerte Winkelgröße
Angulare Vergrößerung

## Slide 39
Angulare Vergrößerung =
q’/q
q = Objektgröße
0,25 m
q’ = Objektgröße × Linsenstärke
Objektgröße × Linsenstärke
Objektgröße
0,25 m
Unvergrößerte
Winkelgröße bei 25 cm
Vergrößerte Winkelgröße
Angulare Vergrößerung

## Slide 40
Angulare Vergrößerung =
q’/q
q = Objektgröße
0,25 m
q’ = Objektgröße × Linsenstärke
Objektgröße × Linsenstärke
Objektgröße
0,25 m
=
Linsenstärke × 0,25 m
Unvergrößerte
Winkelgröße bei 25 cm
Vergrößerte Winkelgröße
Angulare Vergrößerung

## Slide 41
Angulare Vergrößerung =
q’/q
q = Objektgröße
0,25 m
q’ = Objektgröße × Linsenstärke
Objektgröße × Linsenstärke
Objektgröße
0,25 m
=
Linsenstärke × 0,25 m
Unvergrößerte
Winkelgröße bei 25 cm
Vergrößerte Winkelgröße
=
Linsenstärke
4
Angulare Vergrößerung

## Slide 42
Angulare Vergrößerung =
q’/q
q = Objektgröße
0,25 m
q’ = Objektgröße × Linsenstärke
Objektgröße × Linsenstärke
Objektgröße
0,25 m
=
Linsenstärke
4
So ist beispielsweise ein 20D-Objektiv
eine 20/4 = 5-fache Lupe
=
Linsenstärke × 0,25 m
Unvergrößerte Winkelgröße bei 25 cm
Vergrößerte
Winkelgröße
Angulare Vergrößerung