## Slide 1: Raytracing
Grundlagen der Optik, Kapitel 19
Grundlagen der Optik
1
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 2
In dieser Vorlesung werden wir das Raytracing näher betrachten
  Raytracing ist eine nützliche Fähigkeit, da es Ihnen ermöglicht, wichtige Eigenschaften eines
  optischen Systems zu bestimmen (und entsprechende Fragen im OKAP zu beantworten)
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 3
In dieser Vorlesung werden wir das Raytracing näher betrachten
  Raytracing ist eine nützliche Fähigkeit, da es Ihnen ermöglicht, wichtige Eigenschaften eines
  optischen Systems zu bestimmen (und entsprechende Fragen im OKAP zu beantworten)
  Insbesondere werden wir uns die Regeln genauer ansehen, die den Durchgang von Strahlen durch Linsen bestimmen – Regeln, die Folgendes festlegen:
    die Lage eines Bildes
    ob ein Bild aufrecht oder auf dem Kopf stehend ist
    den reellen oder virtuellen Status von Objekten und Bildern
    die Vergrößerung eines Bildes
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 4
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
In Bezug auf dieses Objekt und dessen Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 5
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
In Bezug auf dieses Objekt und dessen Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind das Objekt und das Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann
Notes: Bis hier

## Slide 6
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
In Bezug auf dieses Objekt und dessen Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Betrachten Sie die Spitze des Objekts: Sie hat unendlich viele
Lichtstrahlen, die von ihr reflektiert werden und in alle
Richtungen gehen (auch in den Bildschirm hinein und aus ihm heraus).
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind das Objekt und das Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 7
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Unter all diesen Strahlen wird es einige geben
, die gerade noch den Rand der Linse treffen,
und alle weiter außen liegenden Strahlen werden
die Linse nicht passieren. Diese
Strahlen „am Rand“ sind die Randstrahlen.
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Betrachten Sie die Spitze des Objekts: Von ihr gehen unendlich viele
Lichtstrahlen, die von ihr reflektiert werden und in alle
Richtungen gehen (auch in den Bildschirm hinein und aus ihm heraus).
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 8
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Da es unendlich viele Strahlen gibt,
muss ein Strahl die Objektspitze verlassen und
genau durch den Knotenpunkt verlaufen.
Wohin wird dieser Strahl gehen?
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 9
Da es unendlich viele Strahlen gibt,
muss ein Strahl die Spitze des Objekts verlassen und
genau durch den Knotenpunkt verlaufen.
Wohin wird dieser Strahl verlaufen?
Per Definition muss ein Knotenstrahl
unbeeinflusst von der Linse verlaufen.
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
Randstrahl
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 10
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
F1
Randstrahl
Randstrahl
Ebenso gibt es einen Strahl, der von der
Objektspitze ausgeht und genau durch den
primären Brennpunkt verläuft.
Wohin wird dieser Strahl verlaufen?
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 11
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
F1
Randstrahl
Randstrahl
Ebenso gibt es einen Strahl, der von der
Objektspitze ausgeht und genau durch den
primären Brennpunkt verläuft.
Wohin wird dieser Strahl verlaufen??
Per Definition verlässt ein Strahl, der durch den
primären Brennpunkt geht, die Linse
parallel zur optischen Achse.
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 12
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
F1
Randstrahl
Randstrahl
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Schließlich gibt es einen Strahl, der von der
Objektspitze ausgeht und
genau parallel zur optischen Achse auf die Linse trifft.
Wohin wird dieser Strahl gelangen?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann
Notes: Bis hier

## Slide 13
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
F1
Randstrahl
Randstrahl
Schließlich gibt es einen Strahl, der die
Objektspitze verlässt und auf einem
genau parallel zur optischen Achse verlaufenden Weg auf die Linse trifft.
Wohin wird dieser Strahl gehen?
Per Definition wird ein Strahl, der parallel zur optischen Achse ist, beim Austritt aus einer Linse
durch den sekundären Brennpunkt der Linse gehen.
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 14
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
F1
Randstrahl
Randstrahl
Fasst man alles zusammen, so lässt sich erkennen, dass das Bild der
Objektspitze am Schnittpunkt dieser Strahlen liegen muss
und dass damit die Lage des Bildes vollständig bestimmt ist!
Bild
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 15
F2
Dünne Plus-Linse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
F1
Randstrahl
Randstrahl
Fasst man alles zusammen, so lässt sich erkennen, dass das Bild der
Objektspitze am Schnittpunkt dieser Strahlen liegen muss
und dass damit die Lage des Bildes vollständig bestimmt ist!
Bild
Tatsächlich würden bereits zwei beliebige dieser Strahlen ausreichen, um die Position zu bestimmen
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 16
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
F1
Randstrahl
Randstrahl
Außerdem können wir erkennen, dass das Bild im Vergleich zum Objekt ist
Bild
Fasst man alles zusammen, so lässt sich erkennen, dass das Bild der
Objektspitze am Schnittpunkt dieser Strahlen liegen muss
und dass dies den Ort des Bildes vollständig bestimmt!
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Umgekehrt
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 17
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
F1
Randstrahl
Randstrahl
Außerdem können wir erkennen, dass das Bild im Vergleich zum Objekt ist
Bild
Fasst man alles zusammen, so lässt sich erkennen, dass das Bild der
Objektspitzen am Schnittpunkt dieser Strahlen liegen muss
und dass dies den Ort des Bildes vollständig bestimmt!
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Ein kurzes Wort zu aufrechten und umgekehrten Bildern:
Ausschlaggebend ist die relative, nicht die absolute Position von Objekt und Bild. Befinden sich Objekt und Bild auf derselben Seite der optischen Achse, ist das Bild aufrecht (auch wenn beide „unterhalb“ der optischen Achse liegen). Befinden sie sich auf gegenüberliegenden Seiten, ist das Bild
umgekehrt, selbst wenn es sich „oberhalb“ der Achse befindet.
umgekehrt
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 18
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
F1
Randstrahl
Randstrahl
Bild
Was die Frage betrifft, ob das Bild und das Objekt reell oder virtuell sind…
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 19
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
F1
Randstrahl
Randstrahl
Bild
Was den reellen bzw. virtuellen Status eines Objekts und eines Bildes bestimmt, ist
die Beziehung zwischen dem Bild/Objekt und den Strahlen, die es definieren:
Befinden sich ein Bild/Objekt und die es definierenden Strahlen auf derselben Seite der Linse, ist das
Bild/Objekt reell; befinden sie sich auf gegenüberliegenden Seiten, ist das Bild/Objekt virtuell.
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 20
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
F1
Randstrahl
Randstrahl
Bild
Das Objekt und seine Strahlen befinden sich auf derselben
Seite der Linse; daher ist das Objekt
reell; ebenso…
Was den reellen bzw. virtuellen Status eines Objekts und eines Bildes bestimmt, ist
die Beziehung zwischen dem Bild/Objekt und den Strahlen, die es definieren:
Befinden sich ein Bild/Objekt und die es definierenden Strahlen auf derselben Seite der Linse, ist das
Bild/Objekt reell; befinden sie sich auf gegenüberliegenden Seiten, ist das Bild/Objekt virtuell.
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 21
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
F1
Randstrahl
Randstrahl
Bild
Das Bild und seine Strahlen liegen auf derselben
Seite der Linse; daher ist das Bild
ebenfalls reell.
Was den reellen oder virtuellen Status eines Objekts und eines Bildes bestimmt, ist
die Beziehung zwischen dem Bild/Objekt und den Strahlen, die es definieren:
Befinden sich ein Bild/Objekt und die es definierenden Strahlen auf derselben Seite der Linse, ist das
Bild/Objekt reell; befinden sie sich auf gegenüberliegenden Seiten, ist das Bild/Objekt virtuell.
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 22
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
F1
Randstrahl
Randstrahl
Bild
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihnen diese Unterscheidung zwischen reell und virtuell im Moment verwirrend erscheint.
Wir werden in Kürze sowohl auf virtuelle Objekte als auch auf virtuelle Bilder stoßen, und die
Unterscheidung wird deutlicher werden!
Was den reellen bzw. virtuellen Status eines Objekts und eines Bildes bestimmt, ist
die Beziehung zwischen dem Bild/Objekt und den Strahlen, die es definieren:
Befinden sich ein Bild/Objekt und die es definierenden Strahlen auf derselben Seite der Linse, ist das
Bild/Objekt reell; befinden sie sich auf gegenüberliegenden Seiten, ist das Bild/Objekt virtuell.
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 23
F2
Dünne Pluslinse
N
Randstrahl
In Bezug auf dieses Objekt und seine Beziehung zu diesem optischen System…
Objekt
Randstrahl
– Wo wird sich das Bild befinden?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
F1
Randstrahl
Randstrahl
Bild
Zur Bestimmung der Vergrößerung/Verkleinerung: Bei sorgfältigem Raytracing lassen sich Objekt- und Bildgröße im Diagramm abmessen und ihr Verhältnis direkt berechnen. (Es gibt wesentlich einfachere Methoden; diese Erörterung muss jedoch auf ein anderes Kapitel warten!)
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 24
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 25
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den primären Brennpunkt
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 26
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den primären Brennpunkt
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 27
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den Primären Brennpunkt
(Zwar durchlief dieser Strahl den primären Brennpunkt nicht. Seine Bahn zur Linse entspricht jedoch genau der, die er genommen hätte, wenn er ihn durchlaufen hätte. Daher wird er so gebrochen, als hätte er den primären Brennpunkt durchlaufen.)
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 28
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Aber diese Strahlen schneiden sich nicht –
wo ist das Bild?
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den primären Brennpunkt
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 29
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Aber diese Strahlen schneiden sich nicht –
Wo befindet sich das Bild?
Verlängern Sie die Strahlen, um
den Schnittpunkt zu finden…
Hier ist die Bildposition
Das Bild steht aufrecht
Das Bild ist vergrößert
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 30
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Bild
Verlängern Sie die Strahlen, um
den Schnittpunkt zu finden…
Hier befindet sich der Bildpunkt
Das Bild steht aufrecht
Das Bild ist vergrößert
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 31
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Bild
Verlängern Sie die Strahlen, um
den Schnittpunkt zu finden…
Hier befindet sich der Bildpunkt
Das Bild steht aufrecht
Das Bild ist vergrößert
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 32
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Bild
Verlängern Sie die Strahlen, um
den Schnittpunkt…
Hier befindet sich der Bildpunkt
Das Bild steht aufrecht
Das Bild ist vergrößert
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 33
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Das Objekt und seine Strahlen befinden sich auf
derselben Seite der Linse,
daher ist das Objekt reell
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Objekt und Bild reell/virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Bild
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 34
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Das Bild und seine Strahlen
befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten der Linse,
daher ist das Bild virtuell
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Bild
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 35
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Bild
Faustregel: Wenn Sie gestrichelte Linien verwenden müssen, um
ein Objekt oder Bild zu definieren, ist es wahrscheinlich virtuell
Das Bild und seine Strahlen
befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten der Linse,
daher ist das Bild virtuell
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 36
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Versuchen Sie es nun mit diesem Beispiel…
Denken Sie daran: Bei optischen Aufgaben verläuft das Licht immer in diese Richtung!
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 37
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den primären Brennpunkt
Versuchen Sie es nun mit diesem Beispiel…
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 38
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den primären Brennpunkt
Versuchen Sie es nun mit diesem Beispiel…
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 39
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den primären Brennpunkt
Versuchen Sie es nun mit diesem Beispiel…
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 40
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den primären Brennpunkt
Versuchen Sie es nun mit diesem Beispiel…
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 41
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Versuchen Sie es nun mit diesem Beispiel…
Bild
Hier ist…
Die Lage des Bildes
Das Bild ist aufrecht
Das Bild ist verkleinert
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 42
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
Versuchen Sie es nun mit diesem Beispiel…
Das Objekt und seine Strahlen befinden sich auf
gegenüberliegenden Seiten der Linse,
daher ist das Objekt virtuell
Bild
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 43
F1
F2
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Versuchen Sie es nun mit diesem Beispiel…
Das Objekt und seine Strahlen befinden sich auf
gegenüberliegenden Seiten der Linse,
daher ist das Objekt virtuell
Dünne Pluslinse
Da sind wieder diese gestrichelten Linien…
Bild
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 44
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekt
Wie verhält es sich mit diesem Objekt und seinem Bild?
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Versuchen Sie es nun mit diesem Beispiel…
Das Bild und seine Strahlen
befinden sich auf derselben Seite der Linse,
daher ist das Bild reell
Bild
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 45
N
Dünne Minuslinse
F2
F1
Objekt
Hinweis: Minuslinse!
Da es sich um eine Minuslinse handelt, haben die Brennpunkte die Seite gewechselt
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 46
N
Dünne Minus-Linse
F2
F1
Objekt
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den primären Brennpunkt
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 47
N
Dünne Minus-Linse
F2
F1
Objekt
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den primären Brennpunkt
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 48
N
Dünne Minus-Linse
F2
F1
Objekt
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Zeichnen Sie ein:
Knotenstrahl
Strahl durch den sekundären Brennpunkt
Strahl durch den primären Brennpunkt
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 49
N
Dünne Minus-Linse
F2
F1
Objekt
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Verlängern Sie die Strahlen, um
den Schnittpunkt zu finden…
Hier befindet sich das Bild
Das Bild steht aufrecht
Das Bild ist vergrößert
Nicht unbedingt notwendig; wir hätten
das Bild mit den beiden anderen Strahlen identifizieren können
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 50
N
Dünne Minus-Linse
F2
F1
Objekt
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Verlängern Sie die Strahlen, um
den Schnittpunkt zu finden…
Hier befindet sich das Bild
Das Bild steht aufrecht
Das Bild ist verkleinert
Bild
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 51
N
Dünne Minus-Linse
F2
F1
Das Objekt und seine Strahlen liegen auf
derselben Seite der Linse,
daher ist das Objekt reell
Objekt
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Bild
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 52
Das Bild und seine Strahlen liegen auf
gegenüberliegenden Seiten der Linse,
daher ist das Bild virtuell
N
Dünne Minuslinse
F2
F1
Objekt
– Wo befindet sich das Bild?
– Ist es aufrecht oder auf dem Kopf stehend?
– Sind Objekt und Bild reell oder virtuell?
– Wird das Bild vergrößert oder verkleinert?
Bild
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 53
F1
F2
N
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Anmerkung: In der bisherigen Erörterung sind wir davon ausgegangen, dass der Brechungsindex auf
beiden Seiten der Linse gleich ist.
Luft (n = 1,0)
Luft (n = 1,0)
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 54
F1
F2
N
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Anmerkung: In der bisherigen Erörterung sind wir davon ausgegangen, dass der Brechungsindex auf
beiden Seiten der Linse gleich ist. Was wäre, wenn dies nicht der Fall wäre?
Luft (n = 1,0)
Wasser (n = 1,33)
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 55
F1
F2
N
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Luft (n = 1,0)
Wasser (n = 1,33)
N
F2
Sekundärer Brennpunkt
Wenn n auf beiden Seiten der Linse nicht gleich ist, wird der Knotenpunkt auf
die Seite mit dem höheren n gezogen, und die Brennweite auf dieser Seite wird länger
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 56
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Luft
Luft
Dünne Pluslinse
Luft
WASSER
?
Objekt
Objekt
Bild
Angesichts dieses Linsen-Objekt-Systems…
Was passiert, wenn Wasser
die Luft auf der rechten Seite der Linse?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 57
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Luft
Luft
Dünne Pluslinse
Luft
WASSER
?
Objekt
Objekt
Bild
Angesichts dieses Linsen-Objekt-Systems…
Was passiert, wenn Wasser
die Luft auf der rechten Seite der Linse ersetzt?
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 58
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Luft
Luft
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
LUFT
WASSER
Beachten Sie, dass die Verschiebungen des Knotenpunkts
und von F2 das
Bild in dieselbe Richtung verschoben haben
Objekt
Bild
Objekt
Bild
Bild
F2
N
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 59
An dieser Stelle sollten Sie Ihr Wissen über Optik anhand von Quiz 4 (Foliensatz BO30) überprüfen. Setzen Sie das Tutorial anschließend mit dem Foliensatz BO20 fort.
Raytracing
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 60
Mitwirkende
Originalfolien
Steven B. Flynn, MD, PhD
Deutsche Bearbeitung
Dr. med. A. Assaf · Universitätsklinikum Ulm
Fachliche Begutachtung (Optik)
Dr. med. L. Hartmann
60
2026 · Raytracing · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann