## Slide 1: Transversale Vergrößerung
Grundlagen der Optik, Kapitel 20

## Slide 2
Sprechen wir über die Transversale Vergrößerung
  Auch bekannt als laterale oder lineare Vergrößerung
Die Transversale Vergrößerung betrifft die relative Höhe von Objekten und Bildern in unseren Strahlverfolgungen
Transversale Vergrößerung

## Slide 3
Sprechen wir über die Transversale Vergrößerung
  Auch bekannt als laterale oder lineare Vergrößerung
Die Transversale Vergrößerung betrifft die relative Höhe von Objekten und Bildern in unseren Strahlverfolgungen
Grundsätzlich könnte man bei sorgfältiger Verfolgung das Bild und das Objekt einfach vermessen und das Verhältnis direkt bestimmen
  Glücklicherweise gibt es weniger mühsame Methoden
Transversale Vergrößerung
Notes: Bis hier

## Slide 4
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Bildhöhe
Objekthöhe
Transversale Vergrößerung

## Slide 5
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Bildhöhe
= ?
Objekthöhe
= ?
OK, aber wie bestimmen wir die Objekt-
und die Bildhöhe, wenn wir
(in der Regel) nur Informationen zur Konvergenz haben?
Transversale Vergrößerung

## Slide 6
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Hier sehen Sie ein Raytracing aus einem früheren Kapitel.
Transversale Vergrößerung

## Slide 7
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Hier sehen Sie ein Raytracing aus einem früheren Kapitel.
Hier ist es, wobei nur der Knotenstrahl und der Strahl der Linsenachse eingezeichnet sind.
Transversale Vergrößerung

## Slide 8
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Hier sehen Sie ein Raytracing aus einem früheren Kapitel.
Hier ist es, wobei nur der Knotenstrahl und der Strahl entlang der Linsenachse eingezeichnet sind.
Denken Sie an den Geometrieunterricht in der Schule zurück – wie sieht die
Figur aus?
Transversale Vergrößerung

## Slide 9
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Ähnliche Dreiecke
q
q
Transversale Vergrößerung

## Slide 10
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
u
v
O
I
q
q
Transversale Vergrößerung

## Slide 11
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
u
v
O
I
Transversale Vergrößerung = I/O (per Definition)
q
q
Transversale Vergrößerung

## Slide 12
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
u
v
O
I
Transversale Vergrößerung = I/O (per Definition)
Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke: I/O = v/u
q
q
Transversale Vergrößerung

## Slide 13
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
u
v
O
I
Transversale Vergrößerung = I/O (per Definition)
Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke: I/O = v/u
Daher lässt sich die Transversale Vergrößerung
einfach durch das Verhältnis
des Abstands des Bildes zum Abstand des Objekts berechnen
q
q
Transversale Vergrößerung

## Slide 14
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
u
v
O
I
Transversale Vergrößerung = I/O (per Definition)
Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke: I/O = v/u
q
q
Aber wir können es noch einfacher machen…
Transversale Vergrößerung
Daher lässt sich die Transversale Vergrößerung
einfach durch das Verhältnis
des Abstands des Bildes zum Abstand des Objekts berechnen

## Slide 15
Die Vergenz-Formel
U + P = V
Vergenz des
eintreffenden Lichts
Vergenz
, die
durch die Linse hervorgerufen wird
Vergenz des
Lichts, das die Linse verlässt
u
v
u = 1/U
v = 1/V
Transversale Vergrößerung
Erinnern Sie sich an die
Vergenz
Formel…
Notes: Bis hier

## Slide 16
…und die Beziehung
zwischen Vergenz
(großes U, großes V)
und der Entfernung
(kleines u, kleines v)
Die Vergenz-Formel
u
v
u = 1/U
v = 1/V
Transversale Vergrößerung
U + P = V
Vergenz des
eintreffenden Lichts
Vergenz
, die
durch die Linse hervorgerufen wird
Vergenz des
Lichts, das die Linse verlässt
Erinnern Sie sich an die
Vergenz
Formel…

## Slide 17
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
u
v
O
I
U+P=V
q
q
u = 1/U
v = 1/V
Somit gilt: Transversale Vergrößerung = I/O (per Definition)
UND, Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke, I/O = v/u
UND gemäß der Vergenzformel gilt: v/u = =
Transversale Vergrößerung
U
V
1/V
1/U

## Slide 18
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
u
v
O
I
DESHALB
U+P=V
q
q
u = 1/U
v = 1/V
I/O = U/V
Transversale Vergrößerung
Somit gilt: Transversale Vergrößerung = I/O (per Definition)
UND, Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke, I/O = v/u
UND, gemäß der Vergenzformel gilt, v/u = =
U
V
1/V
1/U

## Slide 19
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Bildhöhe
Objekthöhe
u
v
U+P=V
Transversale Vergrößerung
Zusammenfassend lässt sich also sagen:
Notes: Bis hier

## Slide 20
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Bildhöhe
Objekthöhe
u
v
U+P=V
Transversale Vergrößerung

## Slide 21
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Bildhöhe
Objekthöhe
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
u
v
U+P=V
Transversale Vergrößerung

## Slide 22
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
u
v
U+P=V
Transversale Vergrößerung

## Slide 23
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Konvergenz des einfallenden Lichts (U)
Konvergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
u
v
U+P=V
Transversale Vergrößerung

## Slide 24
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Konvergenz des einfallenden Lichts (U)
Konvergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
F2
F1
N
F1
F2
O
I
I
O
N
Transversale Vergrößerung
Einige abschließende Anmerkungen zur transversalen Vergrößerung:

## Slide 25
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Konvergenz des einfallenden Lichts (U)
Konvergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
F2
F1
N
F1
F2
O
I
I
O
N
Transversale Vergrößerung
Einige abschließende Anmerkungen zur transversalen Vergrößerung:
– Das Vorzeichen des Wertes gibt die relative Ausrichtung von Objekt und Bild an

## Slide 26
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Konvergenz des einfallenden Lichts (U)
Konvergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
F2
F1
N
F1
F2
O
I
I
O
N
Transversale Vergrößerung
Einige abschließende Anmerkungen zur transversalen Vergrößerung:
--Das Vorzeichen des Wertes gibt die relative Ausrichtung von Objekt und Bild an
--Ein positiver Wert bedeutet, dass das Bild die gleiche Ausrichtung wie das Objekt hat
(d. h., beide befinden sich entweder oberhalb oder unterhalb der Linsenachse)

## Slide 27
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Konvergenz des einfallenden Lichts (U)
Konvergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
F2
F1
N
F1
F2
N
O
I
I
O
Transversale Vergrößerung
Einige abschließende Anmerkungen zur transversalen Vergrößerung:
--Das Vorzeichen des Wertes gibt die relative Ausrichtung von Objekt und Bild an
--Ein positiver Wert bedeutet, dass das Bild die gleiche Ausrichtung wie das Objekt hat
(d. h., beide befinden sich entweder oberhalb oder unterhalb der Linsenachse)
--Ein negativer Wert bedeutet, dass sie sich auf gegenüberliegenden Seiten der Linsenachse befinden

## Slide 28
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Konvergenz des einfallenden Lichts (U)
Konvergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
Transversale Vergrößerung
Einige abschließende Anmerkungen zur transversalen Vergrößerung:
– Die Größe des Wertes gibt die relative Größe von Objekt und Bild an

## Slide 29
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Konvergenz des einfallenden Lichts (U)
Konvergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
Transversale Vergrößerung
Einige abschließende Anmerkungen zur transversalen Vergrößerung:
--Die Größe des Wertes gibt die relative Größe von Objekt und Bild an
--Transversale Vergrößerung > 1  Das Bild ist größer als das Objekt
F1
F2
N
I
O
Transversale Vergrößerung = 2

## Slide 30
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Konvergenz des einfallenden Lichts (U)
Konvergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
Transversale Vergrößerung
Einige abschließende Anmerkungen zur transversalen Vergrößerung:
--Die Größe des Wertes gibt die relative Größe von Objekt und Bild an
--Transversale Vergrößerung > 1  Das Bild ist größer als das Objekt
--Transversale Vergrößerung < 1  Das Bild ist kleiner als das Objekt
F1
F2
N
O
I
Transversale Vergrößerung = 0,5

## Slide 31
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektabstand (u)
Konvergenz des einfallenden Lichts (U)
Konvergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die Transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
Transversale Vergrößerung
Einige abschließende Anmerkungen zur transversalen Vergrößerung:
--Die Größe des Wertes gibt die relative Größe von Objekt und Bild an
--Transversale Vergrößerung > 1  Das Bild ist größer als das Objekt
--Transversale Vergrößerung < 1  Das Bild ist kleiner als das Objekt
--Transversale Vergrößerung = 1  Bild und Objekt sind gleich groß
F1
F2
N
O
I
Transversale Vergrößerung = -1