## Slide 1: Brechung: Punkte und Ebenen
Grundlagen der Optik, Kapitel 18
Grundlagen der Optik
‹#›
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 2
Wie wir in Kapitel 4 gelernt haben, hat jede Linse zwei Brennpunkte:
  den primären Brennpunkt
  den sekundären Brennpunkt
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 3
Wie wir in Kapitel 4 gelernt haben, hat jede Linse zwei Brennpunkte:
  den primären Brennpunkt
  den sekundären Brennpunkt
Und wie wir gleich sehen werden, sind diese Punkte lediglich besondere Stellen auf zwei wichtigen Ebenen:
  die primäre Brennebene
  die sekundäre Brennebene
Zunächst werden wir jedoch einige weitere wichtige Elemente des Strahlenmodells kennenlernen:
  den Knotenpunkt bzw. die Knotenpunkte
  die Linsenachse
Objekt
Objekt
Primärer Brennpunkt
  Primärer Brennpunkt: Ort, an dem ein Objekt platziert werden könnte, sodass die mit dem Objekt verbundenen Lichtstrahlen die Linse mit einer Vergenz null (d. h. parallel) verlassen würden
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 4
Wie wir in Kapitel 4 gelernt haben, hat jede Linse zwei Brennpunkte:
  den primären Brennpunkt
  den sekundären Brennpunkt
Und wie wir gleich sehen werden, sind diese Punkte lediglich besondere Stellen auf zwei wichtigen Ebenen:
  die primäre Brennebene
  die sekundäre Brennebene
Zunächst werden wir jedoch einige weitere wichtige Elemente des Strahlenmodells kennenlernen:
  den Knotenpunkt bzw. die Knotenpunkte
  die Linsenachse
Objekt
Objekt
Bild
Bild
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
  Primärer Brennpunkt: Ort, an dem ein Objekt platziert werden könnte, sodass die mit dem Objekt verbundenen Lichtstrahlen die Linse mit einer Vergenz null (d. h. parallel) verlassen würden
  Sekundärer Brennpunkt: Ort, an dem das Bild entsteht, wenn Lichtstrahlen mit einer Vergenz null (d. h. parallel) auf eine bestimmte Linse treffen
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 5
Wie wir in Kapitel 4 gelernt haben, hat jede Linse zwei Brennpunkte:
  den primären Brennpunkt
  den sekundären Brennpunkt
Und wie wir gleich sehen werden, sind diese Punkte lediglich besondere Stellen auf zwei wichtigen Ebenen:
  die primäre Brennebene
  die sekundäre Brennebene
Zunächst werden wir jedoch einige weitere wichtige Elemente des Strahlenmodells kennenlernen:
  den Knotenpunkt bzw. die Knotenpunkte
  die Linsenachse
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 6
Wie wir in Kapitel 4 gelernt haben, hat jede Linse zwei Brennpunkte:
  den primären Brennpunkt
  den sekundären Brennpunkt
Und wie wir gleich sehen werden, sind diese Punkte lediglich besondere Stellen auf zwei wichtigen Ebenen:
  die primäre Brennebene
  die sekundäre Brennebene
Zunächst werden wir jedoch einige weitere wichtige Elemente des Strahlenmodells kennenlernen:
  den Knotenpunkt bzw. die Knotenpunkte
  die Linsenachse
Den Grund für diese vorsichtige Formulierung erklären wir gleich
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 7
Wie wir in Kapitel 4 gelernt haben, hat jede Linse zwei Brennpunkte:
  den primären Brennpunkt
  den sekundären Brennpunkt
Und wie wir gleich sehen werden, sind diese Punkte lediglich besondere Stellen auf zwei wichtigen Ebenen:
  die primäre Brennebene
  die sekundäre Brennebene
Zunächst werden wir jedoch einige weitere wichtige Elemente des Strahlenmodells kennenlernen:
  den Knotenpunkt bzw. die Knotenpunkte
  die Linsenachse
Die primären Brennpunkte, die Knotenpunkte und zwei weitere Punkte, die als Hauptpunkte bezeichnet werden (auf die wir, wie Sie erfreut feststellen werden, nicht näher eingehen werden), bilden die sogenannten Kardinalpunkte eines Linsensystems. Zusammengenommen erfassen und beschreiben die Kardinalpunkte die entscheidenden optischen Eigenschaften jedes Linsensystems. (Und das ist alles, was Sie meiner Meinung nach über Kardinalpunkte an sich wissen müssen.)
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 8
F1
F2
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Anmerkung: Der Begriff „dünn“ bedeutet hier unendlich dünn. Natürlich sind echte Linsen nicht unendlich dünn! Eine dünne Linse ist ein theoretisches Konstrukt, das wir verwenden
, da es die Optik vereinfacht und somit das Verständnis erleichtert.
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 9
F1
F2
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Knotenpunkt (N): Punkt, durch den jeder Strahl aus jedem Winkel ungebrochen hindurchgeht
N
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 10
F1
F2
N
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Knotenpunkt (N): Punkt, durch den jeder Strahl aus jedem Winkel ungebrochen hindurchgeht
Wenn ein Strahl durch den Knotenpunkt verläuft, wird er nicht gebrochen –
das heißt, er verlässt die Linse im gleichen Winkel, in dem er eingetreten ist
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 11
F1
F2
N
Dicke Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
N
q
???
Eine wichtige Anmerkung…
In einer dicken (d. h. echten) Linse gibt es zwei Knotenpunkte. Allerdings … gilt dieselbe Regel: Ein Strahl, der in einen Knotenpunkt eintritt, scheint zum anderen zu „springen“ und tritt im gleichen Winkel (d. h. ungebrochen) wieder aus.
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 12
F1
F2
N
Dicke Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
N
q
q
In einer dicken (d. h. realen) Linse gibt es zwei Knotenpunkte. Allerdings … gilt dieselbe Regel: Ein Strahl, der in einen Knotenpunkt eintritt, scheint zum anderen zu „springen“ und tritt im gleichen Winkel (d. h. ungebrochen) wieder aus
Eine wichtige Anmerkung…
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 13
F1
F2
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
(Technisch gesehen hat eine dünne Linse ebenfalls zwei Knotenpunkte – nur befinden sich beide am selben Punkt im optischen Raum.)
N
N
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 14
F1
F2
N
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Linsenachse: Der Strahl, der durch beide Brennpunkte und den Knotenpunkt verläuft
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 15
F1
F2
N
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Beachten Sie, dass die Linsenachse einfach
der Strahl ist, der ungebrochen
vom primären Brennpunkt
durch den Knotenpunkt verläuft
Linsenachse: Der Strahl, der durch beide Brennpunkte und den Knotenpunkt verläuft
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 16
F1
F2
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Linsenachse: Verläuft durch beide
Brennpunkte und den Knotenpunkt
N
Optische
Der Begriff „optische Achse“ ist allgemeiner und kann sowohl auf Augen als auch auf Linsen angewendet werden.
(Erinnern Sie sich aus Kapitel 4 daran, dass Augen Brennpunkte haben; glauben Sie mir, dass Augen auch Knotenpunkte haben
.)
Bonusfrage: Handelt es sich, wie abgebildet, um ein emmetropes, hyperopes oder myopes Auge?
Hyperop. (Hinweis: Der sekundäre Brennpunkt liegt hinter dem Auge.)
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 17
Dünne Plus-Linse
Der Begriff „optische Achse“ ist allgemeiner und kann sowohl auf Augen als auch auf Linsen angewendet werden.
(Erinnern Sie sich aus Kapitel 4 daran, dass Augen Brennpunkte haben; glauben Sie mir, dass Augen auch Knotenpunkte haben
.)
Bonusfrage: Handelt es sich, wie abgebildet, um ein emmetropes, hyperopes oder myopes Auge?
Hyperop. (Hinweis: Der sekundäre Brennpunkt liegt hinter dem Auge.)
F1
F2
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Linsenachse: Verläuft durch beide
Brennpunkte und den Knotenpunkt
N
Optische
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 18
F1
F2
Dünne Plus-Linse
Primärer Brennpunkt
Sekundärer Brennpunkt
Linsenachse: Verläuft durch beide
Brennpunkte und den Knotenpunkt
N
Der Begriff „optische Achse“ ist allgemeiner und kann sowohl auf Augen als auch auf Linsen angewendet werden.
(Erinnern Sie sich an Kapitel 4, dass Augen Brennpunkte haben; glauben Sie mir, dass Augen auch Knotenpunkte
.)
Bonusfrage: Handelt es sich, wie abgebildet, um ein emmetropes, hyperopes oder myopes Auge?
Hyperop. (Hinweis: Der sekundäre Brennpunkt liegt hinter dem Auge.)
Linsen für Weitsichtigkeit (lesen Sie Kapitel 8 nach, falls Ihnen das nichts sagt)
Optische
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 19
F1
F2
Dünne Pluslinse
Primärer Brennpunkt: Der Punkt, von dem aus die auf eine Linse treffenden Strahlen diese Linse
mit Vergenz null verlassen werden (d. h. parallel zur Linsenachse). Dies kennen Sie aus Kapitel 4.
N
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 20
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Primäre Brennebene: Strahlen, die von einem beliebigen Punkt auf dieser Ebene ausgehen, verlassen
die Linse parallel zueinander (aber nicht unbedingt parallel zur Linsenachse)
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 21
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Betrachten Sie diesen Punkt auf der primären Brennebene. Strahlen, die von hier aus durch die Linse gehen,
verlassen die Linse parallel zueinander. Doch wie können wir wissen, in welche Richtung das sein wird?
Primäre Brennebene: Strahlen, die von einem beliebigen Punkt auf dieser Ebene ausgehen, verlassen
die Linse parallel zueinander (aber nicht unbedingt parallel zur Linsenachse)
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 22
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Wir wissen, dass der Strahl, der durch
den Knotenpunkt geht, nicht abgelenkt wird…
Betrachten Sie diesen Punkt auf der primären Brennebene. Strahlen, die von hier aus durch die Linse gehen,
verlassen die Linse parallel zueinander. Doch wie können wir wissen, in welche Richtung das sein wird?
Primäre Brennebene: Strahlen, die von einem beliebigen Punkt auf dieser Ebene ausgehen, verlassen
die Linse parallel zueinander (aber nicht unbedingt parallel zur Linsenachse)
)
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 23
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Wir wissen, dass der Strahl, der durch
den Knotenpunkt geht, nicht abgelenkt wird…
Daher müssen die übrigen Strahlen
parallel zu diesem Knotenstrahl sein
Betrachten Sie diesen Punkt auf der primären Brennebene. Strahlen, die von hier aus durch die Linse gehen,
verlassen die Linse parallel zueinander. Doch wie können wir wissen, in welche Richtung das sein wird?
Primäre Brennebene: Strahlen, die von einem beliebigen Punkt auf dieser Ebene ausgehen, verlassen
die Linse parallel zueinander (aber nicht unbedingt parallel zur Linsenachse)
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 24
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Hier sehen Sie erneut die Folie, die den primären Brennpunkt im Zusammenhang mit der
primären Brennebene darstellt. Sie können nun erkennen, dass der Knotenstrahl des primären Brennpunkts
die (optische) Achse der Linse ist.
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 25
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Sekundärer Brennpunkt: Der Ort, an dem Strahlen, die parallel zur Linsenachse verlaufen (d. h.
mit der Vergenz null) gebündelt werden. (Ebenfalls aus Kapitel 4.)
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 26
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Sekundäre Brennebene: Der „Heimatort“ aller
Bilder, die durch auf die Linse treffende parallele Strahlen entstehen
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 27
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Sekundäre Brennebene: Der „Heimatort“ aller
Bilder, die durch auf die Linse treffende parallele Strahlen entstehen
Betrachten Sie diesen Punkt auf der sekundären Brennebene.
Aus welcher Richtung treffen die bildenden Strahlen ein?
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 28
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Betrachten Sie diesen Punkt auf der sekundären Brennebene.
Aus welcher Richtung treffen die bildenden Strahlen ein?
Sekundäre Brennebene: Der „Heimatort“ aller
Bilder, die durch auf die Linse treffende parallele Strahlen entstehen
Auch hier können wir
den Knotenstrahl nutzen…
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 29
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Betrachten Sie diesen Punkt auf der sekundären Brennebene.
Aus welcher Richtung treffen die bildenden Strahlen ein?
Auch hier können wir
den Knotenstrahl nutzen… Und wir
wissen, dass die übrigen Strahlen
parallel dazu sein müssen
Sekundäre Brennebene: Der „Heimatort“ aller
Bilder, die durch auf die Linse treffende parallele Strahlen entstehen
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 30
F1
F2
Dünne Plus-Linse
N
Hier sehen Sie erneut die Folie, die den sekundären Brennpunkt im Zusammenhang mit der
sekundären Brennebene darstellt. Sie können nun erkennen, dass der Knotenstrahl des sekundären Brennpunkts
die (optische) Achse der Linse ist.
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 31
F2
F1
N
Dünne Minuslinse
Hier sehen Sie eine dünne Minuslinse. Erinnern Sie sich daran, dass die Positionen des primären und
sekundären Brennpunkts im Vergleich zu einer Pluslinse vertauscht sind.
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 32
F2
F1
N
Dünne Minuslinse
Hier sehen Sie eine dünne Minuslinse. Erinnern Sie sich daran, dass die Positionen des primären und
sekundären Brennpunkts im Vergleich zu einer Pluslinse vertauscht sind.
Das Gleiche muss natürlich auch für die primäre und sekundäre Brennebene gelten.
Primäre Brennebene
Sekundäre Brennebene
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 33
F2
F1
N
Dünne Minuslinse
Die Strahlen, die mit dem primären Brennpunkt verbunden sind, treten aus der Linse
parallel zur Linsenachse aus…
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 34
F2
F1
N
Dünne Minuslinse
…und die Strahlen, die mit dem sekundären Brennpunkt verbunden sind, sind diejenigen, die
mit einer Vergenz null in die Linse eintreten (d. h. parallel zur Linsenachse).
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 35
F2
F1
N
Primäre Brennebene
Dünne Minuslinse
Primäre Brennebene: Strahlen, die zu einem Punkt auf dieser Ebene gehören, treten aus der
Linse parallel zueinander aus (aber nicht unbedingt parallel zur Linsenachse)
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 36
F2
F1
N
Sekundäre Brennebene
Dünne Minuslinse
Sekundäre Brennebene: Der „Ausgangspunkt“ aller
Bilder, die durch auf die Linse treffende parallele Strahlen entstehen
Punkte und Ebenen
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann

## Slide 37
Mitwirkende
Originalfolien
Steven B. Flynn, MD, PhD
Deutsche Bearbeitung
Dr. med. A. Assaf · Universitätsklinikum Ulm
Fachliche Begutachtung (Optik)
Dr. med. L. Hartmann
‹#›
2026 · Brechung: Punkte und Ebenen · Original: Steven B. Flynn, MD, PhD · Bearbeitung: Dr. med. A. Assaf · Geprüft: Dr. med. L. Hartmann