## Slide 1: Axiale Vergrößerung
Grundlagen der Optik, Kapitel 22

## Slide 2
Wir haben gerade gesehen, dass die transversale Vergrößerung die relativen Höhen und Breiten eines Bildes und eines Objekts betrifft
Aber wie verhält es sich mit Veränderungen ihrer relativen Tiefen?
Dies ist das Thema der Axialen Vergrößerung
Axiale Vergrößerung

## Slide 3
F1
F2
Dünne Plus-Gläser
N
Axiale Vergrößerung
Beachten Sie die Hinzufügung einer Axialen Komponente
zum Objekt (und damit zum Bild)
Objekt
Bild

## Slide 4
F1
F2
Dünne Plus-Gläser
N
Bildhöhe
Objekthöhe
Axiale Vergrößerung
Objekt
Bild
Sie erinnern sich sicherlich daran, dass die transversale Vergrößerung wie folgt definiert ist:
Bildhöhe
Objekthöhe

## Slide 5
Sie erinnern sich sicherlich daran, dass die transversale Vergrößerung wie folgt definiert ist:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Bildhöhe
Objekthöhe
Axiale Vergrößerung
Objektbreite
Bildbreite
Ebenso ist die Axiale Vergrößerung definiert als:
Bildbreite
Objektbreite
Objekt
Bild

## Slide 6
Die genaue Bestimmung der Axialen Vergrößerung ist mathematisch aufwendig
Axiale Vergrößerung

## Slide 7
Die genaue Bestimmung der Axialen Vergrößerung ist mathematisch aufwendig
Glücklicherweise lässt sie sich gut als das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximieren
Axiale Vergrößerung ≈ (Transversale Vergrößerung)2
Axiale Vergrößerung

## Slide 8
Objektabstand (v)
Objektentfernung (u)
Vergenz des einfallenden Lichts (U)
Vergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
Axiale
Axiale
2
2
2
Axiale Vergrößerung
Die transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe

## Slide 9
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektentfernung (u)
Vergenz des einfallenden Lichts (U)
Vergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
u
v
Axiale
Axiale
2
2
2
Bildhöhe
U+P=V
Axiale Vergrößerung

## Slide 10
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektentfernung (u)
Vergenz des einfallenden Lichts (U)
Vergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
u
v
Axiale
Axiale
2
2
Wenn u = -100 cm und
P = +3, dann ist v = ?
2
Bildhöhe
U+P=V
Axiale Vergrößerung

## Slide 11
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektentfernung (u)
Vergenz des einfallenden Lichts (U)
Vergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
u
v
Axiale
Axiale
2
2
Wenn u = -100 cm und
P = +3, dann ist v = 50 cm
2
Bildhöhe
U+P=V
Axiale Vergrößerung

## Slide 12
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektentfernung (u)
Vergenz des einfallenden Lichts (U)
Vergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
u
v
Axiale
Axiale
2
2
Wenn u = -100 cm und
P = +3, dann ist v = 50 cm
Transversale Vergrößerung =
v/u = 50/-100 = ?
2
Bildhöhe
U+P=V
Axiale Vergrößerung

## Slide 13
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektentfernung (u)
Vergenz des einfallenden Lichts (U)
Vergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
u
v
Axiale
Axiale
2
2
Wenn u = -100 cm und
P = +3, dann ist v = 50 cm
Transversale Vergrößerung =
v/u = 50/-100 = -0,5
2
Bildhöhe
U+P=V
Axiale Vergrößerung

## Slide 14
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektentfernung (u)
Vergenz des einfallenden Lichts (U)
Vergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
u
v
Axiale
Axiale
2
2
Wenn u = -100 cm und
P = +3, dann ist v = 50 cm
Transversale Vergrößerung =
v/u = 50/-100 = -0,5
2
Bildhöhe
(Der Wert 0,5 besagt, dass das Bild halb so groß ist wie das Objekt; das Minuszeichen zeigt an, dass das Bild auf dem Kopf steht)
U+P=V
Axiale Vergrößerung
invertiert

## Slide 15
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektentfernung (u)
Vergenz des einfallenden Lichts (U)
Vergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
Wenn u = -100 cm und
P = +3, dann ist v = 50 cm
Transversale Vergrößerung =
v/u = 50/-100 = -0,5
Axiale
Axiale
2
2
2
Bildhöhe
Wenn unser Pfeil eine 10 cm lange „Spitze“ hat,
wie groß ist dann die Bildspitze?
10 cm
u
v
Axiale Vergrößerung
?
U+P=V

## Slide 16
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektentfernung (u)
Vergenz des einfallenden Lichts (U)
Vergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
Wenn u = -100 cm und
P = +3, dann ist v = 50 cm
Transversale Vergrößerung =
v/u = 50/-100 = -0,5
Axiale
Axiale
2
2
2
Bildhöhe
Wenn unser Pfeil eine 10 cm lange „Spitze“ hat,
wie groß ist dann die Bildspitze sein?
10 cm
u
v
Axiale Vergrößerung
?
Axiale Vergrößerung =
(v/u)2 = -0,52 = 0,25
U+P=V

## Slide 17
Die Transversale Vergrößerung ist definiert als:
Bildhöhe
Objekthöhe
F1
F2
Dünne Pluslinse
N
Objekthöhe
Bildabstand (v)
Objektentfernung (u)
Vergenz des einfallenden Lichts (U)
Vergenz des aus der Linse austretenden Lichts (V)
Die transversale Vergrößerung ist gleich:
(Nach dem Satz über gleichseitige Dreiecke)
(Nach dem Brechungsgesetz)
Wenn u = -100 cm und
P = +3, dann ist v = 50 cm
Transversale Vergrößerung =
v/u = 50/-100 = -0,5
Axiale
Axiale
2
2
Axiale Vergrößerung =
(v/u)2 = -.52 = .25
2
Bildhöhe
Wenn unser Pfeil eine 10 cm lange „Spitze“ hat,
wie groß ist dann die Bildspitze sein? 0,25 × 10 cm = 2,5 cm (ca.)
10 cm
u
v
Axiale Vergrößerung
2,5 cm
U+P=V
Notes: Bis hier

## Slide 18
In einer Prüfung würde ich darauf achten, dass die Axiale Vergrößerung im Zusammenhang mit der binokularen indirekten Ophthalmoskopie (BIO) abgefragt wird
Axiale Vergrößerung
Beispiel: „Ein Patient weist eine erhöhte Aderhautmasse auf. Wenn die Höhe der Masse 3 mm beträgt, wie groß ist dann die Höhe ihres Bildes bei der indirekten Untersuchung unter Verwendung einer 20-D-Linse?“

## Slide 19
Beispiel: „Ein Patient weist eine erhabene Aderhautmasse auf. Wenn die Höhe der Masse 3 mm beträgt, wie groß ist dann die Höhe ihres Abbilds bei der indirekten Untersuchung mit einer 20-Dioptrien-Linse?“
Axiale Vergrößerung
Doch lassen Sie uns zunächst einmal klären, was die indirekte Ophthalmoskopie indirekt macht, indem wir sie mit der direkten Ophthalmoskopie vergleichen und gegenüberstellen
Bei einer Prüfung würde ich darauf achten, dass die Axiale Vergrößerung im Zusammenhang mit der binokularen indirekten Ophthalmoskopie (BIO) abgefragt wird

## Slide 20
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe*
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
*Ich weiß – igitt

## Slide 21
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer: Der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Notes: Bis hier

## Slide 22
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer: Der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).

## Slide 23
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist die Patientin kurzsichtig, hat sie einen Plus-Fehler, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um diesen auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)

## Slide 24
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist die Patientin kurzsichtig, hat sie einen Plus-Fehler, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um diesen auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)

## Slide 25
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist die Patientin kurzsichtig, hat sie einen Plus-Fehler, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um diesen auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)

## Slide 26
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist der Patient kurzsichtig, hat er eine Plus-Fehlsichtlinse, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um dies auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)
Bei einer kurzsichtigen Patientin blickt die Untersucherin also, sobald sie den Fokussierknopf eingestellt hat, durch eine Minuslinse (im Gerät) und anschließend durch eine Pluslinse (die Fehlsichtlinse im Auge der Patientin). An welches optische Instrument erinnert das?
Ein galileisches Teleskop
Was bedeutet dies für das Bild, das der Untersucher sieht, wenn er den Augenhintergrund eines Kurzsichtigen im Vergleich zu dem eines Normalsichtigen betrachtet?
Da sie bei der Untersuchung eines Kurzsichtigen praktisch ein Fernrohr verwendet, wird das Bild vergrößert

## Slide 27
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist der Patient kurzsichtig, hat er eine Plus-Fehlsichtlinse, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um dies auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)
Bei einer kurzsichtigen Patientin blickt die Untersucherin also, sobald sie den Fokussierknopf eingestellt hat, durch eine Minuslinse (im Gerät) und anschließend durch eine Pluslinse (die Fehlsichtlinse im Auge der Patientin). An welches optische Instrument erinnert das?
Ein galileisches Teleskop
Was bedeutet dies für das Bild, das der Untersucher sieht, wenn er den Augenhintergrund eines Kurzsichtigen im Vergleich zu dem eines Normalsichtigen betrachtet?
Da sie bei der Untersuchung eines Kurzsichtigen praktisch ein Fernrohr verwendet, wird das Bild vergrößert
Galilei-Teleskop vs. astronomisches Teleskop

## Slide 28
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist der Patient kurzsichtig, hat er eine Plus-Fehlsichtlinse, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um dies auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)
Bei einer kurzsichtigen Patientin blickt die Untersucherin also, sobald sie den Fokussierknopf eingestellt hat, durch eine Minuslinse (im Gerät) und anschließend durch eine Pluslinse (die Fehlsichtlinse im Auge der Patientin). An welches optische Instrument erinnert das?
Ein galileisches Teleskop
Was bedeutet dies für das Bild, das der Untersucher sieht, wenn er den Augenhintergrund eines Kurzsichtigen im Vergleich zu dem eines Normalsichtigen betrachtet?
Da sie bei der Untersuchung eines Kurzsichtigen praktisch ein Fernrohr verwendet, wird das Bild vergrößert

## Slide 29
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist der Patient kurzsichtig, hat er eine Plus-Fehlsichtlinse, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um dies auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)
Bei einer kurzsichtigen Patientin blickt die Untersucherin also, sobald sie den Fokussierknopf eingestellt hat, durch eine Minuslinse (im Gerät) und anschließend durch eine Pluslinse (die Fehlsichtlinse im Auge der Patientin). An welches optische Instrument erinnert das?
Ein galileisches Teleskop
Was bedeutet dies für das Bild, das der Untersucher sieht, wenn er den Augenhintergrund eines Kurzsichtigen im Vergleich zu dem eines Normalsichtigen betrachtet?
Da sie bei der Untersuchung eines Kurzsichtigen praktisch ein Fernrohr verwendet, wird das Bild vergrößert
Notes: Bis hier

## Slide 30
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist der Patient kurzsichtig, hat er eine Plus-Fehlsichtlinse, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um dies auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)
Bei einer kurzsichtigen Patientin blickt die Untersucherin also, sobald sie den Fokussierknopf eingestellt hat, durch eine Minuslinse (im Gerät) und anschließend durch eine Pluslinse (die Fehlsichtlinse im Auge der Patientin). An welches optische Instrument erinnert das?
Ein galileisches Teleskop
Was bedeutet dies für das Bild, das der Untersucher sieht, wenn er den Augenhintergrund eines Kurzsichtigen im Vergleich zu dem eines Normalsichtigen betrachtet?
Da sie bei der Untersuchung eines Kurzsichtigen praktisch ein Fernrohr verwendet, wird das Bild vergrößert

## Slide 31
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist der Patient kurzsichtig, hat er eine Plus-Fehlsichtlinse, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um dies auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)
Bei einer kurzsichtigen Patientin blickt die Untersucherin also, sobald sie den Fokussierknopf eingestellt hat, durch eine Minuslinse (im Gerät) und anschließend durch eine Pluslinse (die Fehlsichtlinse im Auge der Patientin). An welches optische Instrument erinnert das?
Ein galileisches Teleskop
Was bedeutet dies für das Bild, das der Untersucher sieht, wenn er den Augenhintergrund eines Kurzsichtigen im Vergleich zu dem eines Normalsichtigen betrachtet?
Da sie bei der Untersuchung eines Kurzsichtigen praktisch ein Fernrohr verwendet, wird das Bild vergrößert
Weitsichtig
Was ist, wenn der Patient weitsichtig ist?
In diesem Fall muss die Untersucherin eine Pluslinse einstellen, um die Minusfehlsicht des Patienten auszugleichen. Somit betrachtet sie (die Untersucherin) während der Untersuchung die Netzhaut durch ein optisches Gerät, das zunächst ein Plus (das Fernrohr) und dann ein Minus (die Fehlsichtlinse) darstellt, d. h. ein galileisches Fernrohr, allerdings umgekehrt. Aus diesem Grund wird das Bild bei der Untersuchung eines Weitsichtigen verkleinert (im Vergleich zum gleichen Bild bei einem Normalsichtigen).

## Slide 32
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist der Patient kurzsichtig, hat er eine Plus-Fehlsichtlinse, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um dies auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)
Bei einer kurzsichtigen Patientin blickt die Untersucherin also, sobald sie den Fokussierknopf eingestellt hat, durch eine Minuslinse (im Gerät) und anschließend durch eine Pluslinse (die Fehlsichtlinse im Auge der Patientin). An welches optische Instrument erinnert das?
Ein galileisches Teleskop
Was bedeutet dies für das Bild, das der Untersucher sieht, wenn er den Augenhintergrund eines Kurzsichtigen im Vergleich zu dem eines Normalsichtigen betrachtet?
Da sie bei der Untersuchung eines Kurzsichtigen praktisch ein Fernrohr verwendet, wird das Bild vergrößert
Weitsichtig
Was ist, wenn der Patient weitsichtig ist?
In diesem Fall muss die Untersucherin eine Pluslinse einstellen, um die Minusfehlsicht des Patienten auszugleichen. Somit betrachtet sie (die Untersucherin) während der Untersuchung die Netzhaut durch ein optisches Gerät, das zunächst ein Plus (das Fernrohr) und dann ein Minus (die Fehlsichtlinse) darstellt, d. h. ein galileisches Fernrohr, allerdings umgekehrt. Aus diesem Grund wird das Bild bei der Untersuchung eines Weitsichtigen verkleinert (im Vergleich zum gleichen Bild bei einem Normalsichtigen).

## Slide 33
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist der Patient kurzsichtig, hat er eine Plus-Fehlsichtlinse, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um dies auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)
Bei einer kurzsichtigen Patientin blickt die Untersucherin also, sobald sie den Fokussierknopf eingestellt hat, durch eine Minuslinse (im Gerät) und anschließend durch eine Pluslinse (die Fehlsichtlinse im Auge der Patientin). An welches optische Instrument erinnert das?
Ein galileisches Teleskop
Was bedeutet dies für das Bild, das der Untersucher sieht, wenn er den Augenhintergrund eines Kurzsichtigen im Vergleich zu dem eines Normalsichtigen betrachtet?
Da sie bei der Untersuchung eines Kurzsichtigen praktisch ein Fernrohr verwendet, wird das Bild vergrößert
Weitsichtig
Was ist, wenn der Patient weitsichtig ist?
In diesem Fall muss die Untersucherin eine Pluslinse einstellen, um die Minusfehlsicht des Patienten auszugleichen. Somit betrachtet sie (die Untersucherin) während der Untersuchung die Netzhaut durch ein optisches Gerät, das zunächst ein Plus (das Fernrohr) und dann ein Minus (die Fehlsichtlinse) darstellt, d. h. ein galileisches Fernrohr, allerdings umgekehrt. Aus diesem Grund wird das Bild bei der Untersuchung eines Weitsichtigen verkleinert (im Vergleich zum gleichen Bild bei einem Normalsichtigen).

## Slide 34
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist der Patient kurzsichtig, hat er eine Plus-Fehlsichtlinse, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um dies auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)
Bei einer kurzsichtigen Patientin blickt die Untersucherin also, sobald sie den Fokussierknopf eingestellt hat, durch eine Minuslinse (im Gerät) und anschließend durch eine Pluslinse (die Fehlsichtlinse im Auge der Patientin). An welches optische Instrument erinnert das?
Ein galileisches Teleskop
Was bedeutet dies für das Bild, das der Untersucher sieht, wenn er den Augenhintergrund eines Kurzsichtigen im Vergleich zu dem eines Normalsichtigen betrachtet?
Da sie bei der Untersuchung eines Kurzsichtigen praktisch ein Fernrohr verwendet, wird das Bild vergrößert
Was ist, wenn der Patient weitsichtig ist?
In diesem Fall muss die Untersucherin eine Pluslinse einstellen, um die Minusfehlsicht des Patienten auszugleichen. Somit betrachtet sie (die Untersucherin) während der Untersuchung die Netzhaut durch ein optisches Gerät, das zunächst ein Plus (das Mikroskop) und dann ein Minus (die Fehlsichtlinse) darstellt, d. h. ein galileisches Fernrohr, allerdings umgekehrt. Aus diesem Grund wird das Bild bei der Untersuchung eines Weitsichtigen verkleinert (im Vergleich zum gleichen Bild bei einem Normalsichtigen).

## Slide 35
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das direkte Ophthalmoskop lediglich eine Lichtquelle ist, wozu dient dann der Drehknopf an der Seite?
Nun, ich sagte „hauptsächlich“, nicht „nur“… Wie auch immer, der Knopf platziert Plus- und Minuslinsen unterschiedlicher Stärke zwischen dem Auge des Untersuchers und dem des Patienten. Der Zweck davon ist es, etwaige Refraktionsfehler seitens des Patienten oder des Untersuchers auszugleichen. Auf diese Weise erscheint das Bild für den Untersucher schärfer (deshalb wird er auch als Fokussierknopf bezeichnet).
Wonach richtet sich, ob eine Plus- oder eine Minus-Zwischenlinse benötigt wird?
Die Art des Brechungsfehlers, der ausgeglichen werden muss. Der Einfachheit halber nehmen wir an, der Untersucher ist emmetrop. Ist der Patient kurzsichtig, hat er eine Plus-Fehlsichtlinse, und daher muss eine Minus-Linse eingestellt werden, um dies auszugleichen. (Das Gegenteil trifft zu, wenn der Patient weitsichtig ist.)
Bei einer kurzsichtigen Patientin blickt die Untersucherin also, sobald sie den Fokussierknopf eingestellt hat, durch eine Minuslinse (im Gerät) und anschließend durch eine Pluslinse (die Fehlsichtlinse im Auge der Patientin). An welches optische Instrument erinnert das?
Ein galileisches Teleskop
Was bedeutet dies für das Bild, das der Untersucher sieht, wenn er den Augenhintergrund eines Kurzsichtigen im Vergleich zu dem eines Normalsichtigen betrachtet?
Da sie bei der Untersuchung eines Kurzsichtigen praktisch ein Fernrohr verwendet, wird das Bild vergrößert
Was ist, wenn der Patient weitsichtig ist?
In diesem Fall muss die Untersucherin eine Pluslinse einstellen, um die Minusfehlsicht des Patienten auszugleichen. Somit betrachtet sie (die Untersucherin) während der Untersuchung die Netzhaut durch ein optisches Gerät, das zunächst ein Plus (das Mikroskop) und dann ein Minus (die Fehlsichtlinse) darstellt, d. h. ein galileisches Fernrohr, allerdings umgekehrt. Aus diesem Grund wird das Bild bei der Untersuchung eines Weitsichtigen verkleinert (im Vergleich zum gleichen Bild bei einem Normalsichtigen).

## Slide 36
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das Ophthalmoskop lediglich als Lichtquelle und (falls erforderlich) als Fokussiervorrichtung dient, woher stammt dann die Vergrößerung?
Das Auge des Patienten (d. h. dessen Hornhaut und Linse)

## Slide 37
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das Ophthalmoskop lediglich als Lichtquelle und (falls erforderlich) als Fokussiervorrichtung dient, woher stammt dann die Vergrößerung?
Das Auge des Patienten (d. h. dessen Hornhaut und Linse)

## Slide 38
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das Ophthalmoskop lediglich als Lichtquelle und (falls erforderlich) als Fokussiervorrichtung dient, woher stammt dann die Vergrößerung?
Das Auge des Patienten (d. h. dessen Hornhaut und Linse)
Wie stark ist die Vergrößerung bei der direkten Ophthalmoskopie?
Zu Testzwecken beträgt die Gesamtstärke des menschlichen Auges 60 D (denken Sie daran, dass dieser Wert aus dem reduzierten schematischen Auge nach Güllstrand stammt) und wird als von einer einzigen Linse herrührend betrachtet.* Da die Netzhaut bei der direkten Ophthalmoskopie durch eine einzige Linse untersucht wird, ist die Untersuchung vergleichbar mit dem Betrachten eines Objekts durch eine einfache Lupe. Wie Sie wissen (aus einem kürzlich behandelten Kapitel), beträgt die Brechkraft einer einfachen Lupe
wobei die Linse in diesem Fall das Auge des Patienten ist. Somit beträgt die Vergrößerung der Netzhaut, wie sie vom Untersucher gesehen wird, 60/4 = 15-fach.

## Slide 39
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das Ophthalmoskop lediglich als Lichtquelle und (falls erforderlich) als Fokussiervorrichtung dient, woher stammt dann die Vergrößerung?
Das Auge des Patienten (d. h. dessen Hornhaut und Linse)
Wie stark ist die Vergrößerung bei der direkten Ophthalmoskopie?
Zu Testzwecken beträgt die Gesamtstärke des menschlichen Auges 60 d (denken Sie daran, dass dieser Wert aus dem reduzierten schematischen Auge nach Güllstrand stammt) und wird als von einer einzigen Linse herrührend betrachtet.* Da die Netzhaut bei der direkten Ophthalmoskopie durch eine einzige Linse untersucht wird, ist die Untersuchung vergleichbar mit dem Betrachten eines Objekts durch eine einfache Lupe. Wie Sie wissen (aus einem kürzlich behandelten Kapitel), beträgt die Brechkraft einer einfachen Lupe
wobei die Linse in diesem Fall das Auge des Patienten ist. Somit beträgt die Vergrößerung der Netzhaut, wie sie vom Untersucher gesehen wird, 60/4 = 15x.
vier Wörter

## Slide 40
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild ist zweidimensional (d. h. nicht stereoskopisch)
Axiale Vergrößerung
Wenn das Ophthalmoskop lediglich als Lichtquelle und (falls erforderlich) als Fokussiervorrichtung dient, woher stammt dann die Vergrößerung?
Das Auge des Patienten (d. h. dessen Hornhaut und Linse)
Wie stark ist die Vergrößerung bei der direkten Ophthalmoskopie?
Zu Testzwecken beträgt die Gesamtstärke des menschlichen Auges 60 D (denken Sie daran, dass dieser Wert aus dem von Güllstrand reduzierten schematischen Auge abgeleitet ist) und wird als von einer einzigen Linse stammend betrachtet.* Da die Netzhaut bei der direkten Ophthalmoskopie durch eine einzige Linse untersucht wird, ist die Untersuchung vergleichbar mit dem Betrachten eines Objekts durch eine einfache Lupe. Wie Sie wissen (aus einem kürzlich behandelten Kapitel), beträgt die Brechkraft einer einfachen Lupe
wobei die Linse in diesem Fall das Auge des Patienten ist. Somit beträgt die Vergrößerung der Netzhaut, wie sie vom Untersucher gesehen wird, 60/4 = 15x.
60 D
Güllstrands reduziertes schematisches Auge
*Das ist die wesentliche „Reduktion“ in diesem Modell –
die beiden Pluslinsen des Auges werden auf eine „reduziert“

## Slide 41
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild
Axiale Vergrößerung
Wenn das Ophthalmoskop lediglich als Lichtquelle und (falls erforderlich) als Fokussiervorrichtung dient, woher stammt dann die Vergrößerung?
Das Auge des Patienten (d. h. dessen Hornhaut und Linse)
Wie stark ist die Vergrößerung bei der direkten Ophthalmoskopie?
Zu Testzwecken beträgt die Gesamtstärke des menschlichen Auges 60 D (denken Sie daran, dass dieser Wert aus dem von Güllstrand reduzierten schematischen Auge abgeleitet ist) und wird als von einer einzigen Linse stammend betrachtet.* Da die Netzhaut bei der direkten Ophthalmoskopie durch eine einzige Linse untersucht wird, ist die Untersuchung vergleichbar mit dem Betrachten eines Objekts durch eine einfache Lupe. Wie Sie wissen (aus einem kürzlich behandelten Kapitel), beträgt die Brechkraft einer einfachen Lupe
wobei die Linse in diesem Fall das Auge des Patienten ist. Somit beträgt die Vergrößerung der Netzhaut, wie sie vom Untersucher gesehen wird, 60/4 = 15x.*

## Slide 42
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild
Axiale Vergrößerung
Wenn das Ophthalmoskop lediglich als Lichtquelle und (falls erforderlich) als Fokussiervorrichtung dient, woher stammt dann die Vergrößerung?
Das Auge des Patienten (d. h. dessen Hornhaut und Linse)
Wie stark ist die Vergrößerung bei der direkten Ophthalmoskopie?
Zu Testzwecken beträgt die Gesamtbrechkraft des menschlichen Auges 60 D (denken Sie daran, dass dieser Wert aus dem reduzierten schematischen Auge nach Güllstrand stammt) und wird als von einer einzigen Linse herrührend betrachtet.* Da die Netzhaut bei der direkten Ophthalmoskopie durch eine einzige Linse untersucht wird, ist die Untersuchung vergleichbar mit dem Betrachten eines Objekts durch eine einfache Lupe. Wie Sie wissen (aus einem kürzlich behandelten Kapitel), beträgt die Brechkraft einer einfachen Lupe
wobei die Linse in diesem Fall das Auge des Patienten ist. Somit beträgt die Vergrößerung der Netzhaut, wie sie vom Untersucher gesehen wird, 60/4 = 15x.*
Linsenstärke (D)
4

## Slide 43
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild
Axiale Vergrößerung
Wenn das Ophthalmoskop lediglich als Lichtquelle und (falls erforderlich) als Fokussiervorrichtung dient, woher stammt dann die Vergrößerung?
Das Auge des Patienten (d. h. dessen Hornhaut und Linse)
Wie stark ist die Vergrößerung bei der direkten Ophthalmoskopie?
Zu Testzwecken beträgt die Gesamtbrechkraft des menschlichen Auges 60 D (denken Sie daran, dass dieser Wert aus dem reduzierten schematischen Auge nach Güllstrand stammt) und wird als von einer einzigen Linse herrührend betrachtet.* Da die Netzhaut bei der direkten Ophthalmoskopie durch eine einzige Linse untersucht wird, ist die Untersuchung vergleichbar mit dem Betrachten eines Objekts durch eine einfache Lupe. Wie Sie wissen (aus einem kürzlich behandelten Kapitel), beträgt die Brechkraft einer einfachen Lupe
wobei die Linse in diesem Fall das Auge des Patienten ist. Somit beträgt die Vergrößerung der Netzhaut, wie sie vom Untersucher gesehen wird, 60/4 = 15x.*
Linsenstärke (D)
4
*Bei einem Emmetropen; gemäß der jüngsten Erörterung ist die Vergrößerung größer als 15, wenn der Patient kurzsichtig ist, und kleiner als 15, wenn der Patient weitsichtig ist

## Slide 44
Bei der direkten Ophthalmoskopie betrachtet der Untersucher die Netzhaut direkt
  So, als hielte er sie in seiner Handfläche und betrachtete sie mit einer Lupe
  Das Gerät dient in erster Linie als Lichtquelle
  Das Bild ist aufrecht, virtuell und vergrößert
  Das Bild
Axiale Vergrößerung
Wenn das Ophthalmoskop lediglich als Lichtquelle und (falls erforderlich) als Fokussiervorrichtung dient, woher stammt dann die Vergrößerung?
Das Auge des Patienten (d. h. dessen Hornhaut und Linse)
Wie stark ist die Vergrößerung bei der direkten Ophthalmoskopie?
Zu Testzwecken beträgt die Gesamtbrechkraft des menschlichen Auges 60 D (denken Sie daran, dass dieser Wert aus dem reduzierten schematischen Auge nach Güllstrand stammt) und wird als von einer einzigen Linse herrührend betrachtet.* Da die Netzhaut bei der direkten Ophthalmoskopie durch eine einzige Linse untersucht wird, ist die Untersuchung vergleichbar mit dem Betrachten eines Objekts durch eine einfache Lupe. Wie Sie wissen (aus einem kürzlich behandelten Kapitel), beträgt die Brechkraft einer einfachen Lupe
wobei die Linse in diesem Fall das Auge des Patienten ist. Somit beträgt die Vergrößerung der Netzhaut, wie sie vom Untersucher gesehen wird, 60/4 = 15x.*
Linsenstärke (D)
4
*Bei einem Emmetropen; gemäß der jüngsten Erörterung ist die Vergrößerung größer als 15, wenn der Patient kurzsichtig ist, und kleiner als 15, wenn der Patient weitsichtig ist

## Slide 45
Die indirekte Ophthalmoskopie (BIO) unterscheidet sich erheblich
Axiale Vergrößerung

## Slide 46
Die indirekte Ophthalmoskopie (BIO) unterscheidet sich erheblich
Das Kopfstück dient nicht nur als Lichtquelle, sondern nutzt auch Prismen und Spiegel, um die PD des Untersuchers auf ~15 mm zu verringern
  Dadurch kann der Untersucher beide Pupillen in die Pupille des Patienten „einpassen“, was Binokularität und Stereosehen ermöglicht
Axiale Vergrößerung

## Slide 47
Die indirekte Ophthalmoskopie (BIO) unterscheidet sich erheblich
Das Kopfstück dient nicht nur als Lichtquelle, sondern nutzt auch Prismen und Spiegel, um die PD des Untersuchers auf ~15 mm zu verringern
  Dadurch kann der Untersucher beide Pupillen in die Pupille des Patienten „einpassen“, was Binokularität und Stereosehen ermöglicht
Das Licht der Netzhaut wird durch die Linse, die der Untersucher hält, zu einem realen Bild gebündelt, das zwischen der Linse und den Augen des Untersuchers schwebt, und genau dieses Bild betrachtet der Untersucher
  Anders ausgedrückt: Sie blicken nicht direkt auf die Netzhaut, sondern tun dies indirekt, indem Sie ein Bild davon betrachten
Axiale Vergrößerung

## Slide 48
Axiale Vergrößerung
Während der BIO betrachtet der Untersucher ein Bild der Netzhaut des Patienten, nicht die Netzhaut selbst

## Slide 49
Die indirekte Ophthalmoskopie (BIO) unterscheidet sich erheblich
Das Kopfstück dient nicht nur als Lichtquelle, sondern nutzt auch Prismen und Spiegel, um die PD des Untersuchers auf ~15 mm zu verringern
  Dadurch kann der Untersucher beide Pupillen in die Pupille des Patienten „einpassen“, was Binokularität und Stereosehen ermöglicht
Das Licht der Netzhaut wird durch die Linse, die der Untersucher hält, zu einem realen Bild gebündelt, das zwischen der Linse und den Augen des Untersuchers schwebt, und genau dieses Bild betrachtet der Untersucher
  Anders ausgedrückt: Sie blicken nicht direkt auf die Netzhaut, sondern tun dies indirekt, indem Sie ein Bild davon betrachten
Das Bild ist seitenverkehrt/umgekehrt
Axiale Vergrößerung

## Slide 50
Die indirekte Ophthalmoskopie (BIO) unterscheidet sich erheblich
Das Kopfstück dient nicht nur als Lichtquelle, sondern nutzt auch Prismen und Spiegel, um die PD des Untersuchers auf ~15 mm zu verringern
  Dadurch kann der Untersucher beide Pupillen in die Pupille des Patienten „einpassen“, was Binokularität und Stereosehen ermöglicht
Das Licht der Netzhaut wird durch die Linse, die der Untersucher hält, zu einem realen Bild gebündelt, das zwischen der Linse und den Augen des Untersuchers schwebt, und genau dieses Bild betrachtet der Untersucher
  Anders ausgedrückt: Sie blicken nicht direkt auf die Netzhaut, sondern tun dies indirekt, indem Sie ein Bild davon betrachten
Das Bild ist seitenverkehrt/umgekehrt
Axiale Vergrößerung
Beachten Sie, was dies (korrekt) über die Konjugation während der BIO aussagt – nämlich, dass die Netzhaut des Patienten, das Bild der Netzhaut des Patienten und die Netzhaut des Beobachters alle miteinander konjugiert sind

## Slide 51
Axiale Vergrößerung
Drei konjugierte Ebenen während der BIO der Netzhaut

## Slide 52
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist die Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.

## Slide 53
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist die Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Ähnliche Dreiecke

## Slide 54
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
*Da Güllstrand das schematische Auge reduziert hat
Ähnliche Dreiecke

## Slide 55
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Ähnliche Dreiecke

## Slide 56
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Aufgrund dieser Aussagen scheint es, als wüssten wir nun die Axiale Vergrößerung bei BIO – sie ist das Quadrat von (60/Linse). Wenn also eine 20-D-Kondensationslinse verwendet wird, beträgt die Axiale Vergrößerung (60/20)2 = 32 = 9x.

## Slide 57
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Allerdings ist es nicht ganz so einfach, da wir noch einen weiteren Aspekt der BIO berücksichtigen müssen, der die wahrgenommene Tiefe beeinflusst, nämlich den Pupillenabstand (üblicherweise mit PD abgekürzt). Erinnern Sie sich daran, dass das BIO-Kopfstück den effektiven PD des Untersuchers auf etwa 15 mm reduziert, damit seine Pupillen beide in die Pupille des Patienten passen. Wenn wir annehmen, dass der Basis-PD des Untersuchers 60 mm beträgt, bedeutet dies, dass seine Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung um den Faktor 60/15 = 4 verringert wurde.* Diese Verringerung muss bei der Bestimmung der Axialen Vergrößerung bei BIO berücksichtigt werden.
Aufgrund dieser Aussagen scheint es, als wüssten wir nun die Axiale Vergrößerung bei BIO – sie ist das Quadrat von (60/Linse). Wenn also eine 20-D-Kondensationslinse verwendet wird, beträgt die Axiale Vergrößerung (60/20)2 = 32 = 9x.

## Slide 58
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Allerdings ist es nicht ganz so einfach, da wir noch einen weiteren Aspekt der BIO berücksichtigen müssen, der die wahrgenommene Tiefe beeinflusst, nämlich den Pupillenabstand (üblicherweise mit PD abgekürzt). Erinnern Sie sich daran, dass das BIO-Kopfstück den effektiven PD des Untersuchers auf etwa 15 mm reduziert, damit seine Pupillen beide in die Pupille des Patienten passen. Wenn wir annehmen, dass der Basis-PD des Untersuchers 60 mm beträgt, bedeutet dies, dass seine Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung um den Faktor 60/15 = 4 verringert wurde.* Diese Verringerung muss bei der Bestimmung der Axialen Vergrößerung bei BIO berücksichtigt werden.
Aufgrund dieser Aussagen scheint es, als wüssten wir nun die Axiale Vergrößerung bei BIO – sie ist das Quadrat von (60/Linse). Wenn also eine 20-D-Kondensationslinse verwendet wird, beträgt die Axiale Vergrößerung (60/20)2 = 32 = 9x.

## Slide 59
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Allerdings ist es nicht ganz so einfach, da wir noch einen weiteren Aspekt der BIO berücksichtigen müssen, der die wahrgenommene Tiefe beeinflusst, nämlich den Pupillenabstand (üblicherweise mit PD abgekürzt). Erinnern Sie sich daran, dass das BIO-Kopfstück den effektiven PD des Untersuchers auf etwa 15 mm reduziert, damit seine Pupillen beide in die Pupille des Patienten passen. Wenn wir annehmen, dass der Basis-PD des Untersuchers 60 mm* beträgt, bedeutet dies, dass seine Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung um den Faktor 60/15 = 4 verringert wurde. Diese Verringerung muss bei der Bestimmung der Axialen Vergrößerung bei BIO berücksichtigt werden.
Aufgrund dieser Aussagen scheint es, als wüssten wir nun die Axiale Vergrößerung bei BIO – sie ist das Quadrat von (60/Linse). Wenn also eine 20-D-Kondensationslinse verwendet wird, beträgt die Axiale Vergrößerung (60/20)2 = 32 = 9x.
*Da ist wieder diese Zahl 60… Warum wird die PD mit 60 mm angenommen? Weil es die Berechnung vereinfacht.

## Slide 60
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Allerdings ist es nicht ganz so einfach, da wir noch einen weiteren Aspekt der BIO berücksichtigen müssen, der die wahrgenommene Tiefe beeinflusst, nämlich den Pupillenabstand (üblicherweise mit PD abgekürzt). Erinnern Sie sich daran, dass das BIO-Kopfstück den effektiven PD des Untersuchers auf etwa 15 mm reduziert, damit seine Pupillen beide in die Pupille des Patienten passen. Wenn wir annehmen, dass der Basis-PD des Untersuchers 60 mm* beträgt, bedeutet dies, dass seine Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung um den Faktor 60/15 = 4 verringert wurde. Diese Verringerung muss bei der Bestimmung der Axialen Vergrößerung bei BIO berücksichtigt werden.
Aufgrund dieser Aussagen scheint es, als wüssten wir nun die Axiale Vergrößerung während der BIO – sie ist das Quadrat von (60/Linse). Wenn also eine 20-D-Kondensationslinse verwendet wird, beträgt die Axiale Vergrößerung (60/20)2 = 32 = 9x.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Axiale Vergrößerung während der BIO beträgt

## Slide 61
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Allerdings ist es nicht ganz so einfach, da wir noch einen weiteren Aspekt der BIO berücksichtigen müssen, der die wahrgenommene Tiefe beeinflusst, nämlich den Pupillenabstand (üblicherweise mit PD abgekürzt). Erinnern Sie sich daran, dass das BIO-Kopfstück den effektiven PD des Untersuchers auf etwa 15 mm reduziert, damit seine Pupillen beide in die Pupille des Patienten passen. Wenn wir annehmen, dass der Basis-PD des Untersuchers 60 mm* beträgt, bedeutet dies, dass seine Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung um den Faktor 60/15 = 4 verringert wurde. Diese Verringerung muss bei der Bestimmung der Axialen Vergrößerung bei BIO berücksichtigt werden.
Aufgrund dieser Aussagen scheint es, als wüssten wir nun die Axiale Vergrößerung während der BIO – sie ist das Quadrat von (60/Linse). Wenn also eine 20-D-Kondensationslinse verwendet wird, beträgt die Axiale Vergrößerung (60/20)2 = 32 = 9x.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Axiale Vergrößerung während der BIO beträgt
(Transversale Vergrößerung)2
4
(60/Linse)2
4
=
Axiale Vergrößerung =

## Slide 62
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Allerdings ist es nicht ganz so einfach, da wir noch einen weiteren Aspekt der BIO berücksichtigen müssen, der die wahrgenommene Tiefe beeinflusst, nämlich den Pupillenabstand (üblicherweise mit PD abgekürzt). Erinnern Sie sich daran, dass das BIO-Kopfstück den effektiven PD des Untersuchers auf etwa 15 mm reduziert, damit seine Pupillen beide in die Pupille des Patienten passen. Wenn wir annehmen, dass der Basis-PD des Untersuchers 60 mm* beträgt, bedeutet dies, dass seine Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung um den Faktor 60/15 = 4 verringert wurde. Diese Verringerung muss bei der Bestimmung der Axialen Vergrößerung bei BIO berücksichtigt werden.
Aufgrund dieser Aussagen scheint es, als wüssten wir nun die Axiale Vergrößerung während der BIO – sie ist das Quadrat von (60/Linse). Wenn also eine 20-D-Kondensorlinse verwendet wird, beträgt die Axiale Vergrößerung (60/20)2 = 32 = 9x.
Wenn also eine Kondensorlinse mit 20 d verwendet wird:
Axiale Vergrößerung =
32
4
= 9/4 = 2,25
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Axiale Vergrößerung während der BIO beträgt
(Transversale Vergrößerung)2
4
(60/Linse)2
4
=
Axiale Vergrößerung =

## Slide 63
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Allerdings ist es nicht ganz so einfach, da wir noch einen weiteren Aspekt der BIO berücksichtigen müssen, der die wahrgenommene Tiefe beeinflusst, nämlich den Pupillenabstand (üblicherweise mit PD abgekürzt). Erinnern Sie sich daran, dass das BIO-Kopfstück den effektiven PD des Untersuchers auf etwa 15 mm reduziert, damit seine Pupillen beide in die Pupille des Patienten passen. Wenn wir annehmen, dass der Basis-PD des Untersuchers 60 mm* beträgt, bedeutet dies, dass seine Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung um den Faktor 60/15 = 4 verringert wurde. Diese Verringerung muss bei der Bestimmung der Axialen Vergrößerung bei BIO berücksichtigt werden.
Aufgrund dieser Aussagen scheint es, als wüssten wir nun die Axiale Vergrößerung während der BIO – sie ist das Quadrat von (60/Linse). Wenn also eine 20-D-Kondensationslinse verwendet wird, beträgt die Axiale Vergrößerung (60/20)2 = 32 = 9x.
Wenn also eine Kondensorlinse mit 20 d verwendet wird:
Axiale Vergrößerung =
32
4
= 9/4 = 2,25
Die transversale Vergrößerung bei 20-dioptrischer BIO beträgt also das 3-fache

## Slide 64
Axiale Vergrößerung
Was die Axiale Vergrößerung während der BIO betrifft… Wir haben gesagt, dass die Axiale Vergrößerung gut durch das Quadrat der transversalen Vergrößerung approximiert wird. Das führt zu der Frage: Wie groß ist die transversale Vergrößerung während der BIO?
Erinnern Sie sich daran, dass die transversale Vergrößerung auf ein Problem mit gleichseitigen Dreiecken zurückzuführen ist, das sich auf das Verhältnis U/V reduzieren lässt. Dies führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht die Konfiguration der gleichseitigen Dreiecke während der BIO aus? Dies ist diese Konfiguration. Beachten Sie, dass während der BIO U die Gesamtstärke des Auges des Patienten und V die Stärke der Kondensorlinse ist. Wir verwenden stets 60 D als Brechkraft des Auges.* Somit beträgt die transversale Vergrößerung während der BIO 60/Linse. Wenn also beispielsweise eine 20-D-Linse verwendet wird, ist das Bild einer Netzhautläsion 60/20 = 3-mal breiter als die Läsion selbst.
Allerdings ist es nicht ganz so einfach, da wir noch einen weiteren Aspekt der BIO berücksichtigen müssen, der die wahrgenommene Tiefe beeinflusst, nämlich den Pupillenabstand (üblicherweise mit PD abgekürzt). Erinnern Sie sich daran, dass das BIO-Kopfstück den effektiven PD des Untersuchers auf etwa 15 mm reduziert, damit seine Pupillen beide in die Pupille des Patienten passen. Wenn wir annehmen, dass der Basis-PD des Untersuchers 60 mm* beträgt, bedeutet dies, dass seine Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung um den Faktor 60/15 = 4 verringert wurde. Diese Verringerung muss bei der Bestimmung der Axialen Vergrößerung bei BIO berücksichtigt werden.
Aufgrund dieser Aussagen scheint es, als wüssten wir nun die Axiale Vergrößerung während der BIO – sie ist das Quadrat von (60/Linse). Wenn also eine 20-D-Kondensationslinse verwendet wird, beträgt die Axiale Vergrößerung (60/20)2 = 32 = 9x.
4
4
=
Axiale Vergrößerung =
Wenn also eine Kondensorlinse mit 20 d verwendet wird:
Axiale Vergrößerung =
32
4
= 9/4 = 2,25
Die transversale Vergrößerung bei 20-dioptrischer BIO beträgt also 3x, die Axiale Vergrößerung jedoch 2,25