## Slide 1: Grundlagen der Lichtbrechung
Grundlagen der Optik, Kapitel 16

## Slide 2
In diesem Kapitel werden wir das für die klinische Optik so wichtige „Strahlen“-Modell des Lichts näher erläutern
  Insbesondere werden wir genauer untersuchen, warum Strahlen ihre Richtung ändern, wenn sie auf optisch aktive Substanzen treffen
Überblick

## Slide 3
In diesem Kapitel werden wir das für die klinische Optik so wichtige „Strahlen“-Modell des Lichts näher erläutern
  Insbesondere werden wir genauer untersuchen, warum Strahlen ihre Richtung ändern, wenn sie auf optisch aktive Substanzen treffen
In den folgenden Kapiteln werden wir die Regeln untersuchen, die den Durchgang von Strahlen durch Linsen bestimmen – Regeln, die Folgendes festlegen:
  die Lage der Bilder
  die Ausrichtung von Bildern
  den Status (d. h. real vs. virtuell) von Bildern (und Objekten!)
  die Vergrößerung von Bildern
Überblick

## Slide 4
In diesem Kapitel werden wir das für die klinische Optik so wichtige „Strahlen“-Modell des Lichts näher erläutern
  Insbesondere werden wir genauer untersuchen, warum Strahlen ihre Richtung ändern, wenn sie auf optisch aktive Substanzen treffen
In den folgenden Kapiteln werden wir die Regeln untersuchen, die den Durchgang von Strahlen durch Linsen bestimmen – Regeln, die Folgendes festlegen:
  die Lage der Bilder
  die Ausrichtung von Bildern
  den Status (d. h. real vs. virtuell) von Bildern (und Objekten!)
  die Vergrößerung von Bildern
Doch zunächst ein ganz kurzer Rückblick…
Überblick

## Slide 5
Der Begriff „Vergenz“ beschreibt, wie sich Lichtstrahlen zueinander verhalten
In Bezug auf einen bestimmten Punkt können Lichtstrahlen:
  sich ausbreiten (divergieren)
  sich zusammenlaufen (konvergieren)
  parallel verlaufen (Vergenz = Null)
Divergent
Konvergent
Null-Konvergenz
Wiederholung: Konvergenz

## Slide 6
Zwei grundlegende Arten von sphärischen Linsen
Wiederholung: Konvergenz

## Slide 7
Zwei grundlegende Arten von sphärischen Linsen
  Plus
  Minus
Wiederholung: Konvergenz

## Slide 8
Pluslinse: bewirkt eine Konvergenz
Wiederholung: Vergenz

## Slide 9
Minuslinse: bewirkt eine Divergenz
Wiederholung: Vergenz

## Slide 10
Warum ändert das Licht seine Richtung, wenn es durch eine Linse wandert? Weil das Licht langsamer wird, wenn es auf eine optisch dichte Substanz trifft
  Wie stark sich das Licht verlangsamt, hängt davon ab, wie optisch „dicht“ die Substanz ist
Refraktion

## Slide 11
Warum ändert das Licht seine Richtung, wenn es durch eine Linse wandert? Weil Licht langsamer wird, wenn es auf eine Substanz trifft, die optisch „zähflüssiger“ ist
Refraktion
(Anmerkung: Viskos, nicht „bösartig“)

## Slide 12
Warum ändert das Licht seine Richtung, wenn es durch eine Linse wandert? Weil Licht langsamer wird, wenn es auf eine Substanz trifft, die optisch „zähflüssiger“ ist
  Genauso wie man sich in der Luft schneller fortbewegen kann als im Wasser, kann Licht manche Substanzen schneller durchdringen als andere
  Wie stark sich das Licht verlangsamt, hängt davon ab, wie optisch „dick“ die Substanz ist
Refraktion

## Slide 13
Warum ändert das Licht seine Richtung, wenn es durch eine Linse wandert? Weil Licht langsamer wird, wenn es auf eine Substanz trifft, die optisch „zähflüssiger“ ist
  Genauso wie man sich in der Luft schneller fortbewegen kann als im Wasser, kann Licht manche Substanzen schneller durchdringen als andere
  Wie stark sich das Licht verlangsamt, hängt davon ab, wie optisch „dick“ die Substanz ist
Refraktion
Das Gegenteil trifft ebenfalls zu – Licht beschleunigt sich, wenn
es von einer optisch visköseren Substanz
in eine optisch weniger visköse Substanz übergeht!

## Slide 14: Refraktion
Die Fähigkeit eines Materials, die Ausbreitung von Licht zu verlangsamen (d. h. seine optische Viskosität), wird als Verhältnis ausgedrückt – der Brechungsindex (n)
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit im Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials

## Slide 15: Refraktion
Die Fähigkeit eines Materials, die Ausbreitung von Licht zu verlangsamen (d. h. seine optische Viskosität), wird als Verhältnis ausgedrückt – der Brechungsindex (n)
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit im Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials
Hinweis: Der Brechungsindex ist auch eine Funktion der
Wellenlänge des Lichts. Dies ist die Ursache für das
als chromatische Aberration bekannten Phänomens.
Dies wird später wichtig sein, wenn wir
den Duochrom-Test besprechen.

## Slide 16: Refraktion
Da die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum die höchstmögliche Geschwindigkeit ist, kann n nicht kleiner als 1,0 sein
  Für praktische Zwecke gilt: nair =1,0
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit in einem Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials
< 1,0

## Slide 17: Refraktion
Einige wichtige Zahlen:
  Wasser: 1,33
  Wasser/Glaskörper: 1,34
  Brillenglas (Kronenglas): 1,52
  Kunststoffe mit hohem Brechungsindex: bis zu ~1,9
  Hornhaut: 1,376
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit im Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials

## Slide 18: Refraktion
Einige bemerkenswerte Zahlen:
  Wasser: 1,33
  Wasser/Glaskörper: 1,34
  Brillenglas (Kronenglas): 1,52
  Kunststoffe mit hohem Brechungsindex: bis zu ~1,9
  Hornhaut: 1,376
Wie bitte? Ich dachte, der Brechungsindex der Hornhaut betrage 1,3375?
Ja und nein – mehr dazu in der Folienreihe mit dem Titel „Hornhautoptik“ im Abschnitt „Refraktive Chirurgie“
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit in einem Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials

## Slide 19: Refraktion
Einige bemerkenswerte Zahlen:
  Wasser: 1,33
  Wasser/Glaskörper: 1,34
  Brillenglas (Kronenglas): 1,52
  Kunststoffe mit hohem Brechungsindex: bis zu ~1,9
  Hornhaut: 1,376
Wie bitte? Ich dachte, der Brechungsindex der Hornhaut betrage 1,3375?
Ja und nein – mehr dazu in der Folienreihe mit dem Titel „Hornhautoptik“ im Abschnitt „Refraktive Chirurgie“
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Lichtgeschwindigkeit in einem Material
= Der Brechungsindex (n) des Materials

## Slide 20: Refraktion
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
OK, das Licht ändert also seine Geschwindigkeit, wenn es von
einer Substanz mit einem n in eine Substanz mit einem
anderen n.
Aber wie führt diese Geschwindigkeitsänderung
zu einer Richtungsänderung (und
damit zu einer Lichtbrechung)?
Licht wird schneller!
Licht wird langsamer!
Richtung des Lichtstrahls

## Slide 21: Refraktion
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Richtung des Lichtstrahls
OK, das Licht ändert also seine Geschwindigkeit, wenn es von
einer Substanz mit einem n in eine Substanz mit einem
anderen n.
Aber wie führt diese Geschwindigkeitsänderung
zu einer Richtungsänderung (und
damit zu einer Lichtbrechung)?
Richtung des Lichtstrahls
Licht wird schneller!
Licht wird langsamer!

## Slide 22: Refraktion
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Stellen Sie sich einen Lichtstrahl so vor, als bestünde er aus einzelnen
„Lichtteilchen“, die durch
eine Art flexibles Netz miteinander verbunden sind.
Richtung des Lichtstrahls
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!

## Slide 23: Refraktion
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!

## Slide 24: Refraktion
Weil diese Teilchen
das Prisma zuerst erreichten…
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!

## Slide 25: Refraktion
Weil diese Teilchen
das Prisma zuerst erreichten…
…bewegen sie sich nun
langsamer als diese
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!

## Slide 26: Refraktion
…sie bewegen sich nun
langsamer als diese
Der Geschwindigkeitsunterschied…
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Weil diese Teilchen
das Prisma zuerst erreichten…

## Slide 27: Refraktion
…führt zu einer
Richtungsänderung
des gesamten Strahls
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Notes: Bis hier

## Slide 28: Refraktion
Beachten Sie, dass, wenn das brechende Medium
„frontal“ getroffen wird…
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!

## Slide 29: Refraktion
Beachten Sie, dass, wenn das brechende Medium
„frontal“ getroffen wird…
Richtung des Lichtstrahls
Glasprisma
(n = 1,5)
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
… alle Teilchen werden
gleichzeitig verlangsamt.

## Slide 30: Refraktion
Beachten Sie, dass, wenn das brechende Medium
„frontal“ getroffen wird…
Es findet also keine relative Verlangsamung statt,
und somit keine Richtungsänderung
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Glasprisma
(n = 1,5)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
… alle Teilchen werden
gleichzeitig ab.
Richtung des Lichtstrahls

## Slide 31: Refraktion
Licht im Vakuum
(n = 1,0)
Glasprisma
(n = 1,5)
Wie führt eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit zu einer Änderung seiner Richtung?
Licht wird schneller!
Das Licht wird langsamer!
Beachten Sie, dass, wenn das brechende Medium
„frontal“ getroffen wird…
Es gibt also keine relative Verlangsamung
und somit keine Richtungsänderung
… alle Teilchen werden
gleichzeitig ab.
Richtung des Lichtstrahls
Die Änderung der Lichtrichtung durch Brechung
erfordert zwei Dinge:
1) Der Lichtstrahl muss von einem Medium mit
mit einem Brechungsindex n in eine Substanz mit einem anderen Brechungsindex n übergehen; und
2) Der Lichtstrahl muss auf die Grenzfläche
zwischen den beiden Stoffen in einem Winkel treffen (und
nicht in irgendeinem Winkel, wie wir gleich sehen werden)

## Slide 32: Refraktion
Niedriger n
Niedriger n
Höherer n
Ein Lichtstrahl trifft auf ein Prisma…

## Slide 33: Refraktion
Niedriger n
?
?
Niedriger n
Höherer n
Ein Lichtstrahl trifft auf ein Prisma… In welche Richtung wird der Strahl gebrochen?

## Slide 34: Refraktion
„Die Normale“
Niedriger n
Niedriger n
Höherer n
Ein Lichtstrahl trifft auf ein Prisma … In welche Richtung wird der Strahl gebrochen?
Um dies zu beantworten, müssen wir einen Begriff mit einem eigenartigen Namen einführen: die Normale.
Die Normale ist einfach eine imaginäre Linie, die senkrecht zur Brechungsfläche steht.
?
?

## Slide 35: Refraktion
„Die Normale“
Höherer n
Niedrigerer Brechungsindex
Wenn ein Strahl von einem Material mit niedrigerem n in eines mit höherem n übergeht, wird der Strahl
in Richtung der Normalen abgelenkt (das Ausmaß der Ablenkung hängt vom
Einfallswinkel und der Brechungsindizes der Stoffe ab – dazu später mehr).
Niedrigerer Brechungsindex

## Slide 36: Refraktion
Niedriger n
Niedriger n
„Die Normale“
Höherer n
?
?
Was geschieht, wenn der Strahl von einem Medium mit höherem n in eines mit niedrigerem n übergeht?

## Slide 37: Refraktion
Niedrigerer Brechungsindex
Wenn ein Strahl von einem Material mit höherem n in eines mit niedrigerem n übergeht, wird der Strahl
von der Normalen abgelenkt.
Niedrigerer Brechungsindex
„Die Normale“
Höherer Brechungsindex

## Slide 38: Refraktion
Die Strahlen (und das reale Bild) werden
in Richtung der Basis verschoben
Das virtuelle Bild wird
in Richtung der Spitze verschoben
(die Normale)
(die Normale)
Hoher n
Niedriger n
Niedriger n
Wenn man darüber nachdenkt, passt all dies zu dem, was Sie
bereits über die Wirkung von Prismen auf Licht und Bilder wissen
Objekt
(Wir werden uns in Kürze mit virtuellen
und reale Bildern befassen)

## Slide 39: Refraktion
Niedriger n
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat?
Niedriger n
Höherer n
Die Normale

## Slide 40: Brechung
Niedrigerer Brechungsindex
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat? Das Snellsche Gesetz gilt weiterhin: Wenn Licht
von einem Medium mit niedrigerem n in eines mit höherem n übertritt, wird der Strahl zur Normalen hin abgelenkt.
Niedrigerer Brechungsindex
Höherer Brechungsindex
Die Normale

## Slide 41: Brechung
Niedrigerer Brechungsindex
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat? Das Snellsche Gesetz gilt weiterhin: Wenn Licht
von einem Medium mit niedrigerem n in eines mit höherem n übertritt, wird der Strahl zur Normalen hin abgelenkt
Ebenso wird der Strahl, wenn er von einem Medium mit höherem n in eines mit niedrigerem n eintritt,
von der Normalen weg gebrochen.
Niedrigerer Brechungsindex
Höherer Brechungsindex
Die Normale
Die Normale

## Slide 42: Brechung
Niedrigerer Brechungsindex
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat? Das Snellsche Gesetz gilt weiterhin: Wenn Licht
von einem Medium mit niedrigerem n in eines mit höherem n, wird der Strahl in Richtung der Normalen abgelenkt.
Ebenso wird der Strahl, wenn er von einem Medium mit höherem n in eines mit niedrigerem n eintritt,
von der Normalen weg gebrochen.
Niedrigerer Brechungsindex
Höherer Brechungsindex
Beachten Sie, dass das rechteckige Prisma den Strahl seitlich verschoben hat
, doch im Gegensatz zu seinem dreieckigen
Verwandten die Ausbreitungsrichtung unverändert bleibt.

## Slide 43: Brechung
Niedrigerer Brechungsindex
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat? Das Snellsche Gesetz gilt weiterhin: Wenn Licht
von einem Medium mit niedrigerem n in eines mit höherem n, wird der Strahl in Richtung der Normalen abgelenkt.
Ebenso wird der Strahl, wenn er von einem Medium mit höherem n in eines mit niedrigerem n eintritt,
von der Normalen weg gebrochen.
Niedrigerer Brechungsindex
Höherer Brechungsindex
Beachten Sie, dass das rechteckige Prisma den Strahl seitlich verschoben hat
, doch im Gegensatz zu seinem dreieckigen
Verwandten die Ausbreitungsrichtung unverändert bleibt.
Warum ändern dreieckige Prismen die Richtung des Lichts
, rechteckige Prismen jedoch nicht?
Das liegt einfach daran, dass die Seiten eines Rechtecks parallel sind,
während die Seiten eines Dreiecks dies nicht sind.

## Slide 44: Brechung
Niedrigerer Brechungsindex
Was ist, wenn das Prisma eine rechteckige Form hat? Das Snellsche Gesetz gilt weiterhin: Wenn Licht
von einem Medium mit niedrigerem n in eines mit höherem n, wird der Strahl in Richtung der Normalen abgelenkt.
Ebenso wird der Strahl, wenn er von einem Medium mit höherem n in eines mit niedrigerem n eintritt,
von der Normalen weg gebrochen.
Niedrigerer Brechungsindex
Höherer Brechungsindex
Beachten Sie, dass das rechteckige Prisma den Strahl seitlich verschoben hat
, doch im Gegensatz zu seinem dreieckigen
Verwandten die Ausbreitungsrichtung unverändert bleibt.
Warum ändern dreieckige Prismen die Richtung des Lichts
, rechteckige Prismen jedoch nicht?
Das liegt einfach daran, dass die Seiten eines Rechtecks parallel sind,
während die Seiten eines Dreiecks dies nicht sind.