## Slide 1
Linsen für die Laser-Photokoagulation der Netzhaut
Lassen Sie uns zunächst noch einmal kurz zusammenfassen…

## Slide 2
?
?
?
?
?
F
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
Was sind Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung?:

## Slide 3
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
auch bekannt als Photoaktivierung
auch bekannt als plasma-
induzierte Disruption
A
Was sind Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung?:

## Slide 4
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
auch bekannt als Photoaktivierung
auch bekannt als plasma-
induzierte Disruption
Sind diese hier willkürlich aufgeführt, oder folgen sie einer bestimmten Reihenfolge?
F
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
Was sind Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung?:

## Slide 5
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
Was sind Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung?:
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
auch bekannt als Photoaktivierung
auch bekannt als plasma-
induzierte Disruption
Sind diese hier willkürlich aufgeführt, oder folgen sie einer bestimmten Reihenfolge?
Nicht willkürlich. Obwohl es einige Überschneidungen gibt (insbesondere zwischen Plasmainduzierter Ablation und Photodisruption), sind diese insgesamt in der Reihenfolge steigender Intensität aufgelistet.
?
F/A

## Slide 6
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
Was sind Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung?:
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
auch bekannt als Photoaktivierung
auch bekannt als plasma-
induzierte Disruption
Sind diese hier willkürlich aufgeführt, oder folgen sie einer bestimmten Reihenfolge?
Nicht willkürlich. Obwohl es einige Überschneidungen gibt (insbesondere zwischen Plasmainduzierter Ablation und Photodisruption), sind diese insgesamt in der Reihenfolge steigender Intensität aufgelistet.
Energie
Zeit × Fläche
A
Intensität

## Slide 7
Was sind Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung?:
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Welcher dieser Modi wird bei Laserbehandlungen der Netzhaut mit Abstand am häufigsten angewendet?
?
?
?
?
?
F
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 8
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Welcher dieser Modi wird bei Laserbehandlungen der Netzhaut mit Abstand am häufigsten angewendet?
Thermische
A
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
Was sind Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung?:

## Slide 9
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--
--
--
--
--
F
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
Was sind Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung?:

## Slide 10
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--Hyperthermie
--Koagulation
--Verdampfung
--Karbonisierung
--Schmelzen
A
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
Was sind Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung?:

## Slide 11
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
– Hyperthermie?
--Koagulation?
– Verdampfung?
– Karbonisierung?
– Schmelzen?
Welcher thermische Effekt wird am häufigsten eingesetzt?
F
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
Was sind Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung?:

## Slide 12
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--Hyperthermie
--Koagulation
--Verdampfung
--Karbonisierung
--Schmelzen
Welcher thermische Effekt wird am häufigsten eingesetzt?
Koagulation
Linsen für die Laser-Photokoagulation der Netzhaut
A

## Slide 13
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--Hyperthermie
--Koagulation
--Verdampfung
--Karbonisierung
--Schmelzen
Welcher thermische Effekt wird am häufigsten eingesetzt?
Koagulation
Was bedeutet es, wenn man sagt, dass Gewebe „koaguliert“ ist?
Es bedeutet, dass die Proteine denaturiert wurden
OK, was bedeutet es, wenn man sagt, ein Protein sei „denaturiert“ worden?
Es bedeutet, dass das Protein durch eine bestimmte Einwirkung (in diesem Fall Wärme) aus seiner nativen Konformation herausgedrängt wurde. Da die Funktion eines Proteins untrennbar mit seiner Form verbunden ist, verhalten sich denaturierte Proteine nicht mehr so wie in ihrer nativen Form.
Können Sie ein Beispiel für die Denaturierung von Proteinen nennen?
Nehmen Sie Eiweiß. In seinem nativen Zustand ist es eine klare Flüssigkeit. Wenn jedoch ausreichend Wärme zugeführt wird, wird es zu einem weißen Feststoff. (Und wenn man ausreichend Salsa auf den weißen Feststoff gibt, wird es köstlich.)
F
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die Laser-Photokoagulation der Netzhaut

## Slide 14
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--Hyperthermie
--Koagulation
--Verdampfung
--Karbonisierung
--Schmelzen
Welcher thermische Effekt wird am häufigsten eingesetzt?
Koagulation
Was bedeutet es, wenn man sagt, dass Gewebe „koaguliert“ ist?
Es bedeutet, dass die Proteine denaturiert wurden
OK, was bedeutet es, wenn man sagt, ein Protein sei „denaturiert“ worden?
Es bedeutet, dass das Protein durch eine Art von einwirkender Belastung (in diesem Fall Wärme) aus seiner nativen Konformation herausgedrängt wurde. Da die Funktion eines Proteins untrennbar mit seiner Form verbunden ist, verhalten sich denaturierte Proteine nicht so wie in ihrer nativen Form.
Können Sie ein Beispiel für die Denaturierung von Proteinen nennen?
Nehmen Sie Eiweiß. In seinem nativen Zustand ist es eine klare Flüssigkeit. Wenn jedoch ausreichend Wärme zugeführt wird, wird es zu einem weißen Feststoff. (Und wenn man ausreichend Salsa auf den weißen Feststoff gibt, wird es köstlich.)
A
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die Laser-Photokoagulation der Netzhaut

## Slide 15
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--Hyperthermie
--Koagulation
--Verdampfung
--Karbonisierung
--Schmelzen
Welcher thermische Effekt wird am häufigsten eingesetzt?
Koagulation
Was bedeutet es, wenn man sagt, dass Gewebe „koaguliert“ ist?
Es bedeutet, dass die Proteine denaturiert wurden
OK, was bedeutet es, wenn man sagt, ein Protein sei „denaturiert“ worden?
Es bedeutet, dass das Protein durch eine Art von einwirkender Belastung (in diesem Fall Wärme) aus seiner nativen Konformation herausgedrängt wurde. Da die Funktion eines Proteins untrennbar mit seiner Form verbunden ist, verhalten sich denaturierte Proteine nicht so wie in ihrer nativen Form.
Können Sie ein Beispiel für die Denaturierung von Proteinen nennen?
Nehmen Sie Eiweiß. In seinem nativen Zustand ist es eine klare Flüssigkeit. Wenn jedoch ausreichend Wärme zugeführt wird, wird es zu einem weißen Feststoff. (Und wenn man ausreichend Salsa auf den weißen Feststoff gibt, wird es köstlich.)
F
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die Laser-Photokoagulation der Netzhaut

## Slide 16
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--Hyperthermie
--Koagulation
--Verdampfung
--Karbonisierung
--Schmelzen
Welcher thermische Effekt wird am häufigsten eingesetzt?
Koagulation
Was bedeutet es, wenn man sagt, dass Gewebe „koaguliert“ ist?
Es bedeutet, dass die Proteine denaturiert wurden
OK, was bedeutet es, wenn man sagt, ein Protein sei „denaturiert“ worden?
Es bedeutet, dass das Protein durch eine Art von einwirkender Belastung (in diesem Fall Wärme) aus seiner nativen Konformation herausgedrängt wurde. Da die Funktion eines Proteins untrennbar mit seiner Form verbunden ist, verhalten sich denaturierte Proteine nicht so wie in ihrer nativen Form.
Können Sie ein Beispiel für die Denaturierung von Proteinen nennen?
Nehmen Sie Eiweiß. In seinem nativen Zustand ist es eine klare Flüssigkeit. Wenn jedoch ausreichend Wärme zugeführt wird, wird es zu einem weißen Feststoff. (Und wenn man ausreichend Salsa auf den weißen Feststoff gibt, wird es köstlich.)
A
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die Laser-Photokoagulation der Netzhaut

## Slide 17
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--Hyperthermie
--Koagulation
--Verdampfung
--Karbonisierung
--Schmelzen
Welcher thermische Effekt wird am häufigsten eingesetzt?
Koagulation
Was bedeutet es, wenn man sagt, dass Gewebe „koaguliert“ ist?
Es bedeutet, dass die Proteine denaturiert wurden
OK, was bedeutet es, wenn man sagt, ein Protein sei „denaturiert“ worden?
Es bedeutet, dass das Protein durch eine Art von einwirkender Belastung (in diesem Fall Wärme) aus seiner nativen Konformation herausgedrängt wurde. Da die Funktion eines Proteins untrennbar mit seiner Form verbunden ist, verhalten sich denaturierte Proteine nicht so wie in ihrer nativen Form.
Können Sie ein Beispiel für die Denaturierung von Proteinen nennen?
Nehmen Sie Eiweiß. In seinem nativen Zustand ist es eine klare Flüssigkeit. Wenn jedoch ausreichend Wärme zugeführt wird, wird es zu einem weißen Feststoff. (Und wenn man ausreichend Salsa auf den weißen Feststoff gibt, wird es köstlich.)
F
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die Laser-Photokoagulation der Netzhaut

## Slide 18
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--Hyperthermie
--Koagulation
--Verdampfung
--Karbonisierung
--Schmelzen
Welcher thermische Effekt wird am häufigsten eingesetzt?
Koagulation
Was bedeutet es, wenn man sagt, dass Gewebe „koaguliert“ ist?
Es bedeutet, dass die Proteine denaturiert wurden
OK, was bedeutet es, wenn man sagt, ein Protein sei „denaturiert“ worden?
Es bedeutet, dass das Protein durch eine Art von einwirkender Belastung (in diesem Fall Wärme) aus seiner nativen Konformation herausgedrängt wurde. Da die Funktion eines Proteins untrennbar mit seiner Form verbunden ist, verhalten sich denaturierte Proteine nicht so wie in ihrer nativen Form.
Können Sie ein Beispiel für die Denaturierung von Proteinen nennen?
Nehmen Sie Eiweiß. In seinem nativen Zustand ist es eine klare Flüssigkeit. Wenn jedoch ausreichend Wärme zugeführt wird, wird es zu einem weißen Feststoff. (Und wenn man ausreichend Salsa auf den weißen Feststoff gibt, wird es köstlich.)
A
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die Laser-Photokoagulation der Netzhaut

## Slide 19
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--Hyperthermie
--Koagulation
--Verdampfung
--Karbonisierung
--Schmelzen
Welcher thermische Effekt wird am häufigsten eingesetzt?
Koagulation
Was bedeutet es, wenn man sagt, dass Gewebe „koaguliert“ ist?
Es bedeutet, dass die Proteine denaturiert wurden
OK, was bedeutet es, wenn man sagt, ein Protein sei „denaturiert“ worden?
Es bedeutet, dass das Protein durch eine bestimmte Einwirkung (in diesem Fall Wärme) aus seiner nativen Konformation herausgedrängt wurde. Da die Funktion eines Proteins untrennbar mit seiner Form verbunden ist, verhalten sich denaturierte Proteine nicht mehr so wie in ihrer nativen Form.
Können Sie ein Beispiel für die Denaturierung von Proteinen nennen?
Nehmen Sie Eiweiß. In seinem nativen Zustand ist es eine klare Flüssigkeit. Wenn jedoch ausreichend Wärme zugeführt wird, wird es zu einem weißen Feststoff. (Und wenn man ausreichend Salsa auf den weißen Feststoff gibt, wird es köstlich.)
Bei welcher Temperatur beginnt das Netzhautgewebe zu koagulieren?
65 °o °C
F
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die Laser-Photokoagulation der Netzhaut

## Slide 20
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Thermische Effekte auf Gewebe bewegen sich auf einem Kontinuum. Welches sind die fünf Grade thermischer Effekte?
--Hyperthermie
--Koagulation
--Verdampfung
--Karbonisierung
--Schmelzen
Welcher thermische Effekt wird am häufigsten eingesetzt?
Koagulation
Was bedeutet es, wenn man sagt, dass Gewebe „koaguliert“ ist?
Es bedeutet, dass die Proteine denaturiert wurden
OK, was bedeutet es, wenn man sagt, ein Protein sei „denaturiert“ worden?
Es bedeutet, dass das Protein durch eine Art von einwirkender Belastung (in diesem Fall Wärme) aus seiner nativen Konformation herausgedrängt wurde. Da die Funktion eines Proteins untrennbar mit seiner Form verbunden ist, verhalten sich denaturierte Proteine nicht so wie in ihrer nativen Form.
Können Sie ein Beispiel für die Denaturierung von Proteinen nennen?
Nehmen Sie Eiweiß. In seinem nativen Zustand ist es eine klare Flüssigkeit. Wenn jedoch ausreichend Wärme zugeführt wird, wird es zu einem weißen Feststoff. (Und wenn man ausreichend Salsa auf den weißen Feststoff gibt, wird es köstlich.)
Bei welcher Temperatur beginnt das Netzhautgewebe zu koagulieren?
65 °o °C
A
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die Laser-Photokoagulation der Netzhaut

## Slide 21
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Laserenergie wird absorbiert 🡪 wandelt sich in Wärme um 🡪 lokaler thermischer
Kurz gesagt: Wie läuft der Prozess der Laser-Photokoagulation ab?
1st
2nd
3rd
Koagulation
F
(Was geschieht zuerst)
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 22
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Laserenergie wird absorbiert  wandelt sich in Wärme um 🡪 lokaler
Kurz gesagt: Wie läuft der Prozess der Laser-Photokoagulation ab?
1st
2nd
3rd
Koagulation
A
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 23
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Laserenergie wird absorbiert  w
Kurz gesagt: Wie läuft der Prozess der Laser-Photokoagulation ab?
1st
2nd
3rd
Koagulation
?
F
(Was geschieht als Nächstes?)
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 24
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Laserenergie wird absorbiert 
wandelt sich in Wärme um 
Kurz gesagt: Wie läuft der Prozess der Laser-Photokoagulation ab?
1st
2nd
3rd
Koagulation
A
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 25
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Laserenergie wird absorbiert 
wandelt sich in Wärme um 
Kurz gesagt: Wie läuft der Prozess der Laser-Photokoagulation ab?
1st
2nd
3rd
Koagulation
?
F
(Das Ergebnis)
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 26
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Kurz gesagt: Wie läuft der Prozess der Laser-Photokoagulation ab?
1st
2nd
3rd
Koagulation
A
Laserenergie wird absorbiert  wandelt sich in Wärme um  lokaler thermischer Schaden
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 27
Photo-
chemisch
Thermisch
Photo-
Ablation
Plasmainduzierte
Ablation
Photo-
distruption
Laserenergie wird absorbiert  wandelt sich in Wärme um  lokaler thermischer Schaden
Kurz gesagt: Wie läuft der Prozess der Laser-Photokoagulation ab?
1st
2nd
3rd
Weitere Informationen zu Lasern finden Sie in der Folienreihe FELT26
Koagulation
Die fünf Arten der Laser-Gewebe-Wechselwirkung:
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 28
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5–2-fache Setgröße
?
?
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
F
(Endlich!)

## Slide 29
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5–2-fache Setgröße
A
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 30
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5–2-fache Setgröße
?
?
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
F

## Slide 31
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5–2-fache Setgröße
A
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 32
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5–2-fache Setgröße
?
?
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
F

## Slide 33
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5-2-fache Setgröße
A
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 34
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5-2-fache Setgröße
?
?
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
F

## Slide 35
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5–2-fache Setgröße
A
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 36
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5-2-fache Setgröße
?
?
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
F

## Slide 37
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5–2-fache Setgröße
A
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 38
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5- bis 2-fache Größe des Sets
Diese Kombination von Eigenschaften macht plankonkave Linsen
zur bevorzugten Wahl für welchen gängigen Netzhaut-Lasereingriff?
FML
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
F

## Slide 39
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5- bis 2-fache Größe des Sets
Diese Kombination von Eigenschaften macht plankonkave Linsen
zur bevorzugten Wahl für welchen gängigen Netzhaut-Lasereingriff?
fokale Makulalaserkoagulation
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
A

## Slide 40
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5- bis 2-fache Setgröße
Diese Kombination von Eigenschaften macht Hochplus-Linsen zur
bevorzugte Wahl für welchen gängigen Netzhaut-Lasereingriff?
PRP
F
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation

## Slide 41
Zwei grundlegende Arten von Objektiven | Bildausrichtung (aufrecht vs. umgekehrt) | Auflösung (hoch vs. niedrig) | Sichtfeld (breit vs. klein) | Brennfläche (im Verhältnis zur am Laser eingestellten Größe)
Plankonkav (stark minus) | Aufrecht | Hoch | Klein | Wie eingestellt
Hohe Plus-Stärke | Umgekehrt | niedrig | Breit | 1,5- bis 2-fache Setgröße
Diese Kombination von Eigenschaften macht Hochplus-Linsen zur
bevorzugte Wahl für welchen gängigen Netzhaut-Lasereingriff?
Panretinale Laserkoagulation (PLK)
Linsen für die retinale Laser-Photokoagulation
A